Памятка 1

Определение ширины оврага

Способ 1

Рисунок 1

Способ 2

Рисунок 2

# Text boxes

А

В

С

т.А – ориентир на противоположном склоне  оврага.

Из точки В – наносим направление на планшете. Произвольно выбираем точку С, визируем. Измеряем до нее расстояние и изображаем в масштабе. Визируем направление СА. По масштабу определяем расстояние АВ.

Следить, чтобы планшет был правильно сориентирован.

А

В

С

D

BD – произвольная прямая, нанесенная на планшет в масштабе. Визируем направления BA   и DA. На полученном треугольнике определяем высоту AC. По масштабу определяем ширину оврага. В т.B и т.C  лучше поставить колышки.