Из подобия треугольников, заштрихованных одинаково, следует

и          ,

откуда

,    ,    ,

или                      - формула тонкой линзы

где   d-расстояние предмета от линзы;   f-расстояние от линзы до изображения;

F-фокусное расстояние;   h- высота предмета;   H- высота изображения.

Оптичесая сила линзы равна:

Единица оптической силы линзы в СИ – диоптрия: 1 дптр=1 м-1.

Для собирающих линз                   F>0  и  D>0.

Для рассеивающих линз                F<0  и  D<0.

При расчетах числовые значения действительных величин всегда подставляются со знаком «плюс», а мнимых-со знаком «минус».

## Линейное увеличение

Оптическая сила линзы определяется кривизной её поверхности. а также показателем преломления её вещества относительно окружающей среды:

,

где   R1 и R2 – радиусы сферических поверхностей линзы;   n оптический показатель преломления линзы.

# Text boxes

A

B     2F                    F

F

C

2F

D

h

d

d-F

F

f

F

f-F

### Вывод формулы тонкой линзы                            Приложение 4