Приложение 1

Электрическое поле

Исследование электризации различных тел

Оборудование: 1) цилиндрик из пенопласта диаметром 5 мм и длиной 50 мм, подвешенный на нити к штативу; 2) линейка измерительная (из оргстекла); 3) полоска резиновая размером 30х300 мм; 4) пленка полиэтиленовая размером 30х300 мм; 5) полоска бумажная размером 30х300 мм; 6) кусок капроновой ткани.

Цель работы — повторить учебный материал по теме «Электрические явления».

Перед началом работы учитель показывает учащимся различные способы электризации тел: трением, ударами и соприкосновением. В последнем случае электризуемые тела кладут на стол друг на друга и сверху разглаживают рукой или, удерживая их вертикально одной рукой, протягивают несколько раз между двумя сжатыми пальцами другой руки, а затем разделяют.

После этого учащиеся приступают к выполнению работы. Вначале электризуют линейку из оргстекла и резиновую полоску.

Учащимся сообщают, что органическое стекло при взаимодействии с резиной заряжается положительно. Часть зарядов с линейки передают пенопластовому цилиндрику, висящему на нити. Он служит в дальнейших опытах индикатором зарядов.

Рисунок 1.

Затем заряженную линейку и резиновую полоску поочередно подносят к положительно заряженному пенопластовому цилиндрику, не касаясь его, и наблюдают их взаимодействие. По поведению заряженных тел определяют знаки их зарядов.

После этого электризуют другие тела: полиэтилен, бумагу, капрон. При этом заряженные тела подносят к индикатору не слишком близко, иначе он может перезарядиться другим по знаку зарядом.

| Электризуемые тела | Об оргстекло | О резину | О поли этилен | О бумагу | О капрон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оргстекло | 0 | + | + | — | — |
| Резина | — | 0 | — | — | — |
| Полиэтилен | — | + | 0 | — | — |
| Бумага | + | + | + | 0 | — |
| Капрон | + | + | + | + | 0 |

Результаты опытов используют при изучении закона сохранения электрического заряда.

Для успеха опытов по этой и другим работам необходимо соблюдать следующий условия:

- Перед проведением опытов необходимо хорошо проветрить класс.

- Исследуемые тела должны быть чистыми и не содержать случайно образовавшиеся заряды. Для снятия зарядов достаточно каждое тело быстро пронести над пламенем спиртовки или спички.