Приложение

- Лабораторные работы:

Работа №1 «Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций».

Цель работы: познакомиться с методом вычисления отношения заряда к массе частицы по фотографии ее тре6ка.

Оборудование: фотографии треков заряженных частиц в камере Вильсона, помещенная в магнитное поле. Линейка измерительная. Транспортир. Лист кальки размером 60* 90 мм.

Ход работы

Перед началом работы оба трека осторожно переносят на кальку и измеряют радиусы их кривизны. Для этого в начале находят центры кривизны. В средних участках треков проводят по две хорды и в середине к ним восстанавливают перпендикуляры. Точки пересечения перпендикуляров будут центрами кривизны треков. С помощью измерительной линейки измерить радиус кривизны, учитывая масштаб снимка.

Далее выводят расчетную формулу:

q1/ m1= q2* R2/ (m2* R1)

Работа №2 «Изучение счетчика Гейгера - Мюллера».

Цель работы: изучение схемы включения счетчика в электрическую цепь, определение его параметров, построение на основе эксперимента счетной характеристики прибора и ее исследование, измерение радиационного фона.

Оборудование: счетчики Гейгера – Мюллера СТС-6 в качестве детектора излучений – 2 шт., источник питания, вольтметр, счетчик импульсов, секундомер, соль калия как источник β-излучения.

Задания к работе

Задание 1. Проверить работоспособность всех узлов (источника питания, секундомера и счетчика импульсов, установить исходное напряжение питания 400 В). Собрать экспериментальную установку по схеме рис. 1.

Задание 2. Измерить радиационный фон в кабинете физики, т.е. число зафиксированных прибором импульсов за минуту (физики называют эту величину «скорость счета») без использования каких-либо специальных источников радиации. Для этого включить одновременно счетчик и секундомер на 1 мин. Записать результат.

Повторить не менее 5 раз и определить среднее значение фона в лаборатории. (Счетчик СТС-6 обычно дает значение фона не более 100 имп/мин.)

Рассчитать абсолютную погрешность.

Задание 3. Изучить счетную характеристику счетчика, т.е. зависимость скорости счета от напряжения, подаваемого на счетчик Гейгера – Мюллера, при неизменной интенсивности ионизирующего излучения.

3.1. Определить пороговое напряжение (около 300 В),при котором счетчик перестает регистрировать пролетающие через него частицы.

3.2. Получить данные для построения счетной характеристики. Для этого: установить напряжение питания меньше, чем пороговое, на 50 В и менять его, увеличивая, с шагом 10 В до напряжения 650 В. Записывать каждый раз число зафиксированных прибором импульсов.

Повторить эксперимент, закрыв половину пакета с солью калия металлической пластинкой толщиной около 1 мм; записать результаты.

Задание 4. По полученным данным построить графики «Счетная характеристика» для обоих случаев, рассмотренных в пункте 3.2. При этом радиационный фон можно не учитывать; на графиках отразить использование разных источников радиации.

Задание 5. Выполнить физическое истолкование полученных результатов.

  - Объяснить вид счетной характеристики.

  - Охарактеризовать влияние на счетную характеристику интенсивности радиоактивного излучения, регистрируемого счетчиком.

  - Определить рабочее напряжение счетчика.

Работа №3 «Исследование естественной радиоактивности атмосферного воздуха».

Цель работы: накопление на фильтре, через который продувают воздух, радиоактивных изотопов, содержащихся в нем; получение экспериментальных данных о радиационной активности сконцентрированных на фильтре изотопов.

Оборудование: счетчик Гейгера – Мюллера СТС-6 – 1 шт., помещенный в чехол из фильтрованной ткани, источник питания, вольтметр, счетчик импульсов, секундомер, пылесос.

Задания к работе

Задание 1. Собрать экспериментальную установку по схеме (рис. 1).

Проверить работоспособность источника питания, секундомера и счетчика импульсов, установить напряжение питания счетчика 450В.

Поместить счетчик с чехлом во всасывающую трубу пылесоса (рис. 4).

Задание 2.

Измерить радиационный фон (см. задание 2 к л/р №2).

Задание 3. Выполнить эксперимент. Для этого включить пылесос и одновременно счетчик импульсов. Не останавливая счет, регистрировать показания счетчика каждую мин. Воздух прокачивать через фильтр 15-30 мин. Затем пылесос выключить, а регистрацию счета в том же порядке продолжить еще 15 мин, а затем регистрировать показания счетчика через каждые 5 мин.

Задание 4. По полученным данным построить графики активности собранных на фильтре изотопов. Выявить особенности построенных кривых и постараться их объяснить.

Задание 5. Определить период полураспада радиоактивных изотопов, содержащихся в воздухе.

Работа №4 «Дозиметрия и защита от излучений».

Цель работы: ознакомление с основами дозиметрии и некоторыми вопросами защиты от излучений.

Ход работы

  - Изучить работу предложенных дозиметров.

  - Снять карту радиоактивности лаборатории (поострить изодозные кривые).

  - Убедиться в справедливости зависимости Р0~1/R2.

  - Рассчитать толщину экрана (из железа), необходимого для защиты от источника 13755Cs.

  - Рассчитать расстояние, на котором можно работать с источником 2211Na.

  - Даны три радиоактивных источника. Определить тип каждого источника (α-,β-,γ-), пользуясь набором экранов: бумага, алюминиевая фольга, свинец.

Работа №5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям».

Цель работы: объяснить характер движения заряженных частиц.

Оборудование: фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, пузырьковой камере и фотоэмульсии.

Ход работы

- На двух из трех представленных фотографий изображены треки частиц, движущихся в магнитном поле. Указать, на каких. Ответ обосновать.

- Рассмотреть фотографию треков α-частиц, двигавшихся в камере Вильсона, и ответить на вопросы.

- в каком направлении двигались α-частицы?

- длина треков α-частиц примерно одинакова. О чем это говорит?

Как менялась толщина трека по мере движения частицы? Что из этого следует?

- Дана фотография треков α-частиц в камере Вильсона, находившейся в магнитном поле. Определить по этой фотографии:

- почему менялись радиус кривизны и толщина треков по мере движения α-частиц?

- в какую сторону двигались частицы?

4.   Дана фотография трека электрона в пузырьковой камере, находившейся в магнитном поле. Определить по этой фотографии:

- почему трек имеет форму спирали?

- в каком направлении двигался электрон?

- что могло послужить причиной того, что трек электрона гораздо длиннее треков α-частиц?