Карточка- задание №4

По схеме разобраться в устройстве ракеты- носителя. Рассказать как ракета устроена и как она выводится на орбиту.

Ракеты выводят в космос ИСЗ, космические корабли, автоматические межпланетные станции, доставляют в космос различные грузы. Большую часть объёма  конструкции ракеты занимают топливные баки, заполненные  горючим и окислителем. Масса топлива может составлять 85- 90% массы стартующей ракеты. Многие ракеты состоят из нескольких меньших ракет( ракетных ступеней). При запуске в космос они работают последовательно. Сначала весь «ракетный поезд» везет первая ступень. Когда в ней израсходуется все топливо, она отделяется и падает на Землю, тут же включаются двигатели второй ступени. Они продолжают разгон оставшихся частей ракеты, масса которых теперь значительно уменьшилась. Затем отбрасывается вторая ступень. Эстафета  передается последней ступени , которая несёт полезный груз – автоматическую станцию или корабль, или спутник. На последней ступени расположены приборы и системы управления ракетой. У ракеты обтекаемая форма, т.к. она уменьшает силу сопротивления.

трехступенчатая ракета.

Основные части ракеты:

1 - корпус,

2 - головная часть, в которой помещается полезный груз (спутник, человек, боеголовка и т.д.),

3- многоступенчатый двигатель (топливо и окислитель, камера сгорания, реактивное сопло).

Ракетное топливо:

1) жидкое (спирт, керосин, водород),

2) твердое (порох различного состава).

Окислитель – жидкий кислород, фтор, азотная кислота.

- фотоаппаратура;

- Антенна специальной радиоаппаратуры;

- Система электропитания;

- Приборный отсек;

- Антенна программной радиолинии;

- Аппаратура системы управления радиотехнических и других систем;

- "Инфракрасная вертикаль";

- Тормозная двигательная установка;

- Спускаемый аппарат;

- Разрывной заряд системы аварийного подрыва (ликвидации) объекта;

- Аппаратура системы управления, приземления, радиотехнических и других систем;

- Баллоны системы ориентации;

- Датчик ориентации на Солнце;

- Жалюзи системы терморегулирования;

- Антенна телеметрических систем;

- Антенны системы "Сигнал".