Приложение 6 – Инструкции по технике безопасности

Инструкция по технике безопасности при получении этилена

Правила техники безопасности, соблюдаемые при выполнении практической работы:

При приготовлении смеси этилового спирта с концентрированной серной кислотой помните:

- Концентрированную серную кислоту прибавляют в спирту, а не наоборот.

- Кислоту вливают небольшими порциями постоянно помешивая смесь.

При сборке прибора помните:

- Пробирку в штативе зажимают не сильно, чтобы она не лопнула.

- Температура жидкости не должна превышать 155-160 °С.

- При вспенивании жидкости необходимо опустить спиртовку ниже, дибиваясь равномерного выделения газа.

- Нельзя прекращать нагревание смеси до прекращения реакции, иначе в пробирку засосет холодную жидкость и пробирка лопнет.

При проведении опытов с этиленом помните, что этилен – взрывоопасное вещество.

Инструкция по технике безопасности при получении ацетилена

Правила техники безопасности, соблюдаемые при выполнении практической работы:

При сборке прибора помните:

- Пробирку в штативе зажимают не сильно, чтобы она не лопнула.

При проведении опытов с ацетиленом помните, что ацетилен – взрывоопасное вещество.