- Лабораторно – практическая работа

Построение разверток геометрических тел, их использование при плоскостной и объёмной разметке деталей.

Цель работы: учиться применять формулы геометрии при построении разверток цилиндров, конусов.

Теоретический материал. Чтобы при обработке получить деталь соответствующих форм и размеров, заготовку до обработки размечают. Разметка разделяется на плоскостную и пространственную (объемную).

Плоскостная разметка применяется при обработке деталей, изготовляемых из листового материала.

Пространственная разметка применяется при обработке деталей, отдельные поверхности которых расположены в различных плоскостях и под различными углами друг к другу, при этом разметку этих отдельных поверхностей необходимо увязать между собой.

При плоскостной разметке часто приходится строить развертки многогранников и круглых тел (цилиндр, конус).

Боковой поверхностью цилиндра является прямоугольник со сторонами Н и l=2пR.

Боковую поверхностью конуса является круговой сектор с углом а и радиусом, равным образующей конуса L.

Длину образующей L вычисляют по теореме Пифагора из прямоугольного треугольника.

Оборудование: модели круглых тел, чертежные принадлежности, калькуляторы, образцы развёрток.

Порядок выполнения работы.

- Построить развертки:

Вариант 1: конуса с радиусом 40мм и высотой 50мм.

Вариант 2: цилиндра с радиусом 25мм и высотой 55мм

- Вычислить площадь полной поверхности.

- Оформить работу в виде таблицы

| №п/п | Название фигуры | Рисунок | Развертка | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольный вопрос: Привести примеры деталей, имеющих данные                геометрические формы.

Карточка учащегося (вариант 1)

Учащийся_____________________________________

- Какое тело вращения приведено на рисунке:___________________

- Перечислите элементы тела вращения:_________________________

- Вращением чего вокруг оси получается данное тело?______________

- Среди условных обозначений выбери и выпиши те, которые обозначают единицы измерения объёма:_________________________________________

мм2, г, мм3, т, с, м3, см2, ц,  л, дм3,км, мм, см3, дм, га,км2.

- Выбери и выпиши буквы, которыми  принято  обозначь объемы геометрических тел:_________________________________________

N, S, L, F, P, V, Q, A, B.

Карточка учащегося (вариант2)

Учащийся_____________________________________

- Какое тело вращения приведено на рисунке:___________________

- Перечислите элементы тела вращения:__________________________

- Вращением чего вокруг оси получается данное тело?______________

- Среди условных обозначений выбери и выпиши те, которые обозначают единицы измерения объёма:_________________________________________

мм2, г, мм3, т, с, м3, см2, ц,  л, дм3,км, мм, см3, дм, га,км2.

- Выбери и выпиши буквы, которыми  принято  обозначь объемы геометрических тел:_________________________________________

N, S, L, F, P, V, Q, A, B.