# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Проверка на внимательность (ответы)

# 1.карта    2.шарнир    3.карта

# ТЕСТ  №1 «ВИДЫ ПЕТЕЛЬ»

# 1    -  воздушная             2  - дверная

# 3 – фигурная                   4-форточная

# 5- мертвая                       6- оконная

# правильные ответы     2,4,6

# ТЕСТ  №2 ПРАВИЛА ВЫБОРА ПЕТЛИ

# 1. карты сложенные не  должны совпадать.

# 2.  не должно быть перекоса карт

# 3.шарнир легко  поворачивается вокруг своей оси

# правильные ответы  2,3

# ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ (последовательность)

# 1. петлю прикладывают к створке на расстоянии от верхнего или нижнего

# края равное длине петли.

# 2.   Обвести по контуру петлю

# 3.   Вырезать паз на толщину карты

# 4.    Наметить шилом центры       отверстий

# под шурупы

# 5.Прикрутить петли параллельно краю бруска

# 6.Приступить к подгонке створки форточки к месту её крепления.

# 7.  Створку прикладывают к коробке и размечают места закрепления второй карты

# 8.  Прикручивают каждую петлю одним шурупом и проверяют правильность подгонки. Устраняют перекосы и ввинчивают остальные шурупы

# ТЕСТ-КАРТОЧКА №3

# Последовательность прирезки петель.    Поставь правильно последовательность (цифру в прямоугольник)

# Прикрутить петли параллельно краю бруска

# Наметить шилом центры       отверстий под шурупы

# Петлю прикладываю к створке на расстоянии от верхнего или нижнего края равное     длине петли

# Обвести по контуру петлю

# Приступить к подгонке створке форточке к месту её крепления

# Вырезать паз на толщину карты

# Створку прикладывают к коробке и размечают места закрепления второй

# карты

# Прикручивают каждую петлю одним шурупом и проверяют правильность подгонки. Устраняют перекосы и ввинчивают остальные шурупы

# ЗАДАНИЕ НА СМЕКАЛКУ-ПЛАНИРОВАНИЕ

# какие операции нужно выполнить

# для установки петель. Даны названия операций нужно выбрать нужные.

# Выжигание           Зачистка      Пиление     Строгание   Разметка   Лакирование

# Соединение     Прирезка

# Правильные ответы  разметка, прирезка, соединение

# ЗАДАНИЕ НА ПЛАНИРОВАНИЕ

# какие инструменты нужны для установки петель. Даны названия инструментов нужно выбрать нужные

# Молоток                  Наждачная бумага   Рубанок   Циркуль   Линейка   Шило

# Отвертка              Лобзик        Плоскогубцы        Напильник

# Правильные ответы     линейка, шило, отвертка

# Ребусы (ОТВЕТЫ)

# 1.прирезка

# 2.шарнир