## Slide 1
Автор: Сагайдачный Ю.П.
Санкт- Петербург
2009 г.
ТЕХНОЛОГИЯ
ШИПОВЫЕ СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

## Slide 2: ПЛАН УРОКА:
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
РАЗМЕТКА И ЗАПИЛИВАНИЕ ШИПОВ И ПРОУШИН
СБОРКА ШИПОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

## Slide 3
Всякое искусство имеет привычку с чего–то начинаться. С мелочи обычно. К примеру, поваленное бревно ободрать от коры, чтобы на нем сидеть было удобнее.
Предполагаем, что именно таким образом возникло и столярное дело – с облагораживания обыкновенного бревна перед горящим на полянке костерком.
В наши дни некоторые археологи полагают, что истинно конструктивным произведением столярного мастерства наших далеких предков из тех, незапамятных времен стали почему-то лестницы.
Впрочем, существует другой, упрощенный вариант объяснения особенной любви древних к ступенькам. Вероятно, вслед за появлением скамеек людям понадобилось на них взбираться ввысь – может, древние мастера не всегда правильно рассчитывали высоту сидячего человеческого тела.
Однако факт остается фактом – в древних раскопках частенько встречаются, наряду с элементарными предметами обстановки, именно эти первые произведения столярного искусства. Это уже потом,
видимо, скамьи стали превращаться в столы, от которых,
естественно, и произошло в русском языке само
название профессии – столяр.

## Slide 4
Географическое расположение Руси предопределило любовь народа к дереву. Русичи изначально строили поселения в лесистых местностях, и даже в низинах рек непременно присутствовала лесная растительность. Наверное, потому и повелось, что практически вся домашняя утварь у поселян изготавливалась из дерева: мебель, миски, ложки, туеса, короба и даже обувь – лапти – из липового лыка плели. Материала вокруг было предостаточно, и мастерили из него охотно и с любовью.
В стародревние времена стыдились мужики не уметь мастерить деревянные поделки для бытового использования. Это и материально выгодно, и быстрее происходило, чем идти покупать необходимую вещицу в соседнем поседении. Потому практически все взрослое мужское (и подрастающее, в облике мальчишек, тоже) население русичей стремилось как можно лучше овладеть столярными навыками. Ибо искусство деревообработки считалось почетным.
И получалось, таким образом, что в целом, даже не важно, насколько человек владел профессией: очень плохо, средненько или же виртуозно хорошо, что удавалось далеко не многим. Главное – участие. И вот тогда, каждый, кто начинал работать по дереву, стремился сделать задуманное наилучшим образом, дабы выглядеть в глазах соседей и приятелей наиболее выгодно, чтобы сказали про него: умелец! И, чем больше человеку приходилось создавать деревянных изделий, тем изящнее, раз от раза они становились.

## Slide 6
Столярные соединения деталей бывают неразъемные и разъемные
На гвоздях и шурупах детали соединяют сравнительно быстро, но такие соединения не обеспечивают высокой прочности.
соединения на гвоздях
соединения на шурупах

## Slide 7
Угловые концевые
Угловые серединные
Из клеевых соединений наиболее распространены шиповые.
Они подразделяются на:
Угловые ящичные

## Slide 8
Элементы соединения
Шип- выступ на торце заготовки, соответствует размерам и профилю проушины или гнезда соединяемой заготовки
Проушина- гнездо на торце заготовки, открытое с двух или трех сторон

## Slide 9
Выбор числа шипов на заготовке зависит от толщины соединяемых деталей
Бруски толщиной до 40 мм чаще всего соединяют одинарным шипом
Бруски толщиной 40…80мм-двойным или тройным шипом
Свыше 80 мм- тройным многократным шипом

## Slide 10
Разметка и запиливание шипов и проушин
Для получения шипов и проушин заготовку вначале надо разметить в продольном и поперечном направлениях. Размечают шипы и проушины с обеих сторон заготовки
Сначала ведут поперечную разметку. Для этого длину шипа (проушины) откладывают с помощью линейки и карандаша от базового торца вдоль ребер.
С помощью угольника отметки соединяют поперечными линиями по пластям и кромкам

## Slide 11
Допустим, нам надо сделать шиповое соединение двух деталей. Для удобства на рисунках они окрашены в разные цвета.
Предпосылкой для качественного изготовления шипового соединения является тот факт, что у каждой пилы есть определенная ширина реза. Она определяется величиной разводки зубьев. Ее можно измерить сделав несколько пропилов в какой либо деревяшке.

## Slide 12
На каждой детали наносим риску на глубину пропила она равна толщине деталей. Если детали одинаковые по толщине, то и глубина пропила в каждой детали будет одинаковой. Если детали имеют разную толщину, то и глубины пропилов будут разные. В тонкой детали пропилы глубже (равны толщине толстой детали), в толстой - мельче.
Детали складывают пластями друг к другу так, что бы торцы совпадали, а относительно друг друга по боковым граням их сдвигают на ширину пропила пилы, которой мы будем делать шипы. (Не толщины полотна пилы, а ширина пропила!). Детали закрепляем в тисках или верстаке и делаем произвольные пропилы равномерно по всей ширине деталей. Если детали разнотолстые, делаем пропилы на глубину равную толщине тонкой детали. (В тонкой детали потом допилим отдельно). Пропилы стараемся делать максимально вдоль оси детали, не допуская конусности шипов.

## Slide 13
После это освобождаем детали и вновь смещаем их относительно друг друга на ширину пропила, но только уже в другую сторону. Кстати, если мы сейчас произведем сдвиг на величину чуть-чуть меньшую, чем ширина пропила, то мы получим впоследствии тугое шиповое соединение, что важно для мебели. А если сместим детали чуть больше, чем ширина пропила, то получим свободное шиповое соединение. Шипы деталей будут свободно входить в пазы другой детали. Это обстоятельство важно при изготовлении разъемных соединений (на шпильке) или поворотных соединений.

## Slide 14
Для сборки шипового соединения полученные шипы и проушины подгоняют до необходимого размера. При необходимости их подрезают стамеской и зачищают напильником.
Для обработки стамеской заготовку закрепляют на верстаке. Правой рукой нажимают на торец ручки стамески, а левой обхватывают ее стержень и регулируют направление резания.
Напильником зачищают(подрезают)боковые стенки и дно проушины.
Подогнав шиповое соединение, его разбирают(разъединяют) для склеивания.

## Slide 15
Сборка шипового соединения
Неразъемные соединения выполняют, как правило на клею. Для деревянных деталей прекрасно подойдут столярный клей или клей ПВА. Они сохранят надежность соединения даже в случае намокания деталей или увеличения влажности древесины.

## Slide 16
На производстве шипы и проушины получают станочники шипорезного станка. Они должны хорошо знать свойства древесины, устройство станков, уметь выполнять все станочные операции, затачивать инструмент, настраивать станки

## Slide 17
Проектная работа
Разработать столярное изделие :
С одинарным шиповым соединением
С двойным или тройным шиповым соединением
С тройным многократным шипом