Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. Поместите в термостойкие колбы по 2-3 г порошков различных металлов, закройте плотно резиновыми пробками и взвесьте. Укрепите колбы в штативе и прокалите образцы металлов в пламени горелки и, после охлаждения, проверьте наличие или отсутствие изменения массы прокаленного вещества по сравнению с массой исходного металла (рис. 1).

Рис. 1. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ.

Обратите внимание на изменение внешнего вида металлов.

Во всех ли колбах наблюдались внешние признаки реакции?

Какова, по вашему мнению, сущность химических процессов в данном эксперименте?

Реакции в растворах. Определите массу двух стаканчиков с растворами двух реагирующих между собой с образованием осадка веществ (карбонат натрия и хлорид кальция, сульфат меди и раствор щелочи, поваренная соль и нитрат серебра и т.д.). Слейте растворы в один стаканчик, обратите внимание на признаки реакции и повторно поставьте стаканчики (оба) на весы. Сделайте выводы. Этот же опыт удобнее проводится с использованием сосуда Ландольта.

Улавливание продуктов реакции горения. Соберите установку, как показано на рис. 2, и уравновесьте весы. Зажгите свечу и следите в течение некоторого времени за изменением массы.

Примечание. Натронная известь представляет собой твердую смесь оксидов и гидроксидов кальция и натрия, поэтому поглощает продукты сгорания свечи – углекислый газ и водяные пары.

Рис. 2. Улавливание продуктов реакции горения.

Определение молярной массы оксида углерода (IV). Оборудование и материалы: аппарат Киппа, технохимические весы, насос Комовского, нагревательный прибор, колба на 800-1000 мл, пробка к колбе с газоотводной трубкой и зажимом, барометр, термометр, обычная лабораторная посуда и оборудование, мрамор, соляная кислота (1:2). Вариант 1. Колбу на 800-1000 мл закройте пробкой с газоотводной трубкой. Подсоедините газоотводную трубку к вакуум-насосу и откачайте (осторожно, может засосать пробку) из колбы воздух. Закройте зажим, отсоедините колбу от насоса и взвесьте колбу с точностью до 0,01 г (m1). Откройте зажим, выньте пробку из колбы, наполните колбу углекислым газом. Оксид углерода (IV) получите в аппарате Киппа. Заполнение колбы газом контролируйте горящей лучинкой. Убедившись, что колба заполнена газом, закройте ее пробкой (зажим закрыт) и взвесьте (m2). Теперь определите объем колбы. Для этого наполните колбу водой, перелейте ее в мерный цилиндр и запишите результат (V, л). Погрешностью объема газа за счет пробки можно пренебречь. Запишите показания барометра (p, Па) и температуры (t, оС); выразите температуру в кельвинах (T, T = t + 273).

По данным эксперимента проведите вычисление молярной массы углекислого газа.

1. Приведите объем углекислого газа в колбе к нормальным условиям (V0) по формуле

,

где

V – объем газа, л;

р – атмосферное давление, Па;

Т – температура в условиях эксперимента, К;

р0 – нормальное давление, 101325 Па;

Т0 – нормальная температура, 273 К.

2. Вычислите массу углекислого газа /m(CO2)/ по формуле

3. Рассчитайте молярную массу углекислого газа /M(CO2)/ по условиям эксперимента по формуле

,

где 22,4 – молярный объем газа при нормальных условиях, л.

4. Вычислите относительную ошибку опыта (в процентах) по формуле

Вариант 2. Взвесьте колбу на 800-1000 мл с пробкой и газоотводной трубкой с зажимом (m1). Колбу заполните углекислым газом (см. вариант 1) и взвесьте с точностью до 0,01 г (m2). Определите объем колбы, как указано выше (V, л) и запишите показания барометра (р, Па) и термометра (t, оС). Температуру выразите в кельвинах (T, T = 273 + t).

Проведите по данным эксперимента вычисление молярной массы углекислого газа.

1. Приведите объем углекислого газа в колбе к нормальным условиям (V0) по формуле

,

где

V – объем газа, л;

р – атмосферное давление, Па;

Т – температура в условиях эксперимента, К;

р0 – нормальное давление, 101325 Па;

Т0 – нормальная температура, 273 К.

2. Вычислите массу воздуха в колбе, по его плотности - 1,29 г/л

3. Вычислите массу углекислого газа в колбе

4. Рассчитайте молярную массу углекислого газа /M(CO2)/ по условиям эксперимента по формуле

,

где 22,4 – молярный объем газа при нормальных условиях, л.

5. Вычислите относительную ошибку опыта (в процентах) по формуле

Вариант 3. В колбу объемом 800-1000 мл налейте 50-70 мл воды и закройте пробкой с газоотводной трубкой и зажимом. Откройте зажим, нагрейте воду до кипения и кипятите в течение 5-7 минут. Пары воды при этом вытеснят весь воздух из колбы. Прекратив нагрев, тотчас же закройте зажим на газоотводной трубке. После остывания колбы, взвесьте ее с точностью до 0,01 г и запишите результат (m1). Откройте зажим, впустите в колбу воздух, взвесьте колбу с воздухом и запишите результат (m2). Уберите пробку и, не выливая остатки воды из колбы, заполните ее углекислым газом. Закройте колбу пробкой (зажим закрыт) и взвесьте колбу с углекислым газом (m3). Проведите вычисления молярной массы углекислого газа.

1. Вычислите массу воздуха в колбе:

2. Вычислите массу углекислого газа в колбе

3. Вычислите относительную плотность (D) углекислого газа по воздуху

4. Рассчитайте экспериментально найденную величину молярной массы оксида углерода (IV): M(CO2) эксперимент. = 29 · D

5. Вычислите относительную ошибку опыта (в процентах) по формуле

Установление природы неизвестного металла. На основе закона Авогадро и его следствий можно определить молярные массы неизвестных газообразных веществ, а также молярные массы других простых и сложных веществ, используя количественные данные химических реакций с выделением газов или с их участием. При этом необходимо измерить объём газа и зафиксировать условия измерения. Оборудование и материалы: унифицированный прибор, термометр, барометр, стакан на 1000 мл, мерный цилиндр на 500 мл, штатив, соляная кислота (1:2), образец «неизвестного» металла (магний, железо, цинк). Проведение. Налейте в стакан 500 мл воды, заполните водой цилиндр и укрепите его с помощью штатива вверх дном в стакане с водой для собирания газа методом вытеснения воды из цилиндра. Отвесьте порцию металла (m1) из расчета, чтобы при взаимодействии ее с соляной кислотой выделился бы водород примерно на 3/4 объёма используемого цилиндра. Металл поместите в колбу унифицируемого прибора. В делительную воронку налейте избыток соляной кислоты. Газоотводную трубку прибора (зажим открыт) подведите под цилиндр с водой и налейте кислоту из воронки в колбу с металлом. Кран воронки немедленно закройте. Выделяющийся газ (водород) собирается над водой в цилиндре. После окончания реакции переместите цилиндр по вертикали так, чтобы уровень жидкости в нем совпадал с уровнем воды в стакане (выравнивание давления газа в цилиндре с атмосферным). Запишите величину объёма водорода в цилиндре (V, л), показания барометра (р, Па) и термометра (tо С). Выразите температуру в кельвинах (Т, Т = t + 273). Приведите объём водорода в цилиндре к нормальным условиям (V0) по формуле

где

V – объем газа, л;

р – атмосферное давление, Па;

Т – температура в условиях эксперимента, К;

р0 – нормальное давление, 101325 Па;

Т0 – нормальная температура, 273 К.

Определение природы неизвестного металла основано на экспериментальном установлении его молярной массы (Мх). Для ее определения воспользуемся стехиометрическим уравнением 2Ме → nH2, где n – валентность (степень окисления) металла. Оформите уравнение реакции, подставляя соответствующие данные

| m1, г | V0, л |
| --- | --- |
| 2Me → | nH2 |
| 2моль | n моль |
| 2Mx,г | 22,4n, л |

Выразите значение молярной массы металла

Подставляйте последовательно в эту формулу значения n от 1 до 3 и вычислите три значения молярной массы металла (Мх). Пользуясь периодической системой химических элементов, установите металл, значение молярной массы которого наиболее близко к найденному экспериментально. Обязательно учтите при этом возможность проявления этим химическим элементом соответствующей валентности (степени окисления). Вычислите относительную ошибку эксперимента по формуле

Эксперименты со свечой. Внутри пламени свечи образуется газ. Из тонкой жести сверните трубку длиной до 15 см и диаметром 3 мм (при наличии подобной готовой трубки из несгораемого материала, воспользуйтесь ею). Введите вовнутрь пламени (осторожно!) свечи вблизи фитиля один конец трубки и с помощью проволоки установите ее так, чтобы второй конец был немного выше первого (рис. 3).

Рис. 3. Внутри пламени свечи образуется газ.

Скоро вы увидите, как из верхнего конца трубки выходит газ. Подожгите его. Зарисуйте опыт и объясните его сущность.

Охлаждение приводит к прекращению горения. Зажгите свечу и определите примерно диаметр пламени. Найдите стержень, ручку или карандаш, диаметр которого чуть больше, чем у пламени. Намотайте на стержень 5-10 витков толстой медной проволоки, чтобы общая длина спирали равнялась высоте пламени. "Оденьте" спираль на пламя свечи, оно гаснет. Медь, обладая высоким значением теплоемкости, вызывает резкое охлаждение воздуха и газов пламени, в результате свеча гаснет. Нагрейте предварительно спираль в пламени горелки и повторите опыт. Свеча продолжает гореть. Почему?

Для горения свечи нужен воздух. Насыпьте на противень равномерным слоем песок и поставьте на лист на некотором расстоянии друг от друга небольшие огарки свечи. Свечи зажгите и накройте одновременно стеклянными банками различной емкости. Первой гаснет свеча, накрытая самой маленькой баночкой; последней – свеча, накрытая самым большим сосудом. Почему? Выразите зависимость продолжительности горения свечи от объема банки в виде графика и определите по нему, через сколько времени погаснет свеча, накрытая банкой объемом 5 или 10 л.