# Опорный конспект для учащихся

Испарение - это переход вещества из жидкого состояния в газообразное – пар.

Кипение - это переход жидкости в пар, происходящий с образованием в объёме жидкости пузырьков пара.

Насыщенным паром называют пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью.

Конденсация водяного пара - это переход водяного пара, содержащегося в воздухе, в жидкое состояние (капли).

Парциальное давление водяного пара р - это давление, которое производил бы водяной пар, если бы все остальные газы отсутствовали

Относительной влажностью воздуха φ называют отношение парциального давления р водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению р0 насыщенного пара при той же температуре, выраженной в процентах:    φ = р100%.

Задача. В комнате объёмом V = 120 м3 при t = 15 оС  относительная влажность воздуха φ = 60 %. Определить массу водяных паров в воздухе комнаты. Давление насыщенных паров po  при t = 15 оС  равно 12 мм рт. ст.. Малярная масса воды M = 0,018 кг/моль.

| Дано: V = 120 м3 t = 15 оС φ= 60 % pо = 12 мм рт. ст. M = 0,018 кг/моль m = ? | СИ + 273 К *133,3 Па | Решение. ; = > = > |
| --- | --- | --- |

Ответ: 0,92 кг