Приложение № 3.

Задание к контракту с лабораторией «Компьютерной технологии»

Задание 1. Запустите программу «Открытая физика 2.5»

1. Откройте в разделе «Механика» окно модели «Упругие и неупругие соударения».

2. Установите режим неупругих соударений.

3. Нажмите кнопку «Старт», понаблюдайте за происходящим на экране.

4. Прервите движение тележек нажатием кнопки «Стоп». Обратите внимание

на то, что на экране компьютера отображаются значения импульсов и

кинетической энергии тележек как до, так и после соударений.

5. Для продолжения эксперимента снова нажмите кнопку «Старт».

6. Проведите компьютерные эксперименты.

Эксперимент № 1.
Установите, нажав кнопку «Сброс», следующие параметры эксперимента:

| Тележка 1 | Тележка 2 |
| --- | --- |
| V1 = 2 м/с m1 = 2 кг | V2 = -1 м/с m2 = 3 кг |

Рассчитайте импульсы  тележек до соударения:

P1 = ______,   P2 = ______,

Нажмите кнопку «Старт». Обратите внимание на изменение  импульсов тележек после неупругого  соударения.
Ответьте на следующие вопросы:

Выполняется ли закон сохранения импульса при неупругом соударении? Ответ обоснуйте:

до соударения P = P1 + P2 = ________.

после соударения P' = ______ = ________.

Таким образом, P ___ P' значит, при неупругом соударении закон сохранения импульса ________________.

Эксперимент № 2 (экспериментальная задача-модель).
      Две тележки массами m1 = 4 кг и m2 = 1 кг движутся навстречу друг другу.

Скорость первой тележки V1 = 0,5 м/с.  Какова  должна  быть скорость второй

тележки, чтобы после неупругого соударения обе тележки остановились?
Ответ. ________ .
Решите  задачи, а затем, используя компьютерную модель, проверьте

полученные вами ответы.

Решения задач № 1 оформите на отдельном листе и сдайте его вместе с отчетом.

Задача 1. Тележка массой m1 = 1 кг движется со скоростью V1 = 2 м/с и

сталкивается с неподвижной тележкой массой m2 = 3 кг. Определите скорость

U тележек после абсолютно неупругого соударения. 
Решение. Составьте уравнение закона сохранения импульса для неупругого

соударения: ________

Решите уравнение относительно скорости U: U = ________
Выполните проверку по размерности

[U] = ________ = ________

Подставьте числовые значения и получите ответ:

U = ________ = ________

Ответ.________ .