ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Материал для любознательных.

Доказательство логических законов

Для того чтобы использовать какие-либо логические законы на практике, необходимо быть уверенным в их правильности. Доказать закон алгебры высказываний можно:

- построив таблицу истинности для правой и левой частей равенства;

- выполнив эквивалентные преобразования над правой и левой частями равенства для приведения их к одному виду;

- с помощью диаграмм Эйлера -— Венна;

- путем правильных логических рассуждений.

В качестве примера приведем различные способы доказательства законов де Моргана:

_____     _     _

А v В =  А & В

______     _     _

А & В = A v B

Доказательство с помощью таблицы истинности:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | _ А | _ В | A v B |  | _ _ А & B | А&В |  | _ _ A v В |
|  |  |  |  |  | AvB |  |  | А&В |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Первый закон де Моргана по таблице 6-й и 7-й столбцы совпадают.

Второй закон де Моргана по таблице 9-й и 10-й столбцы совпадают.