# Лабораторная работа № 4

Измерение сопротивления проводника

Цели работы: 1) научиться измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра;

2) убедиться на опыте, что сопротивление проводника не зависит от силы тока в нем и напряжения на его концах.

Оборудование: источник тока, резистор, реостат, соединительные провода, ключ, мультиметр .

# Тренировочные задания и вопросы

- Дайте определение электрического сопротивления. Как оно обозначается и в каких единицах измеряется?

- Запишите формулы, по которым можно рассчитать сопротивление проводника.

- От каких величин зависит сопротивление проводника? Зависит ли оно от напряжения и силы тока в проводнике?

- Найдите сопротивление проводника, если сила тока в нем 0,5 А и напряжение на его концах 60 В.

- Начертите схему электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных источника тока, ключа, резистора, реостата, амперметра. Вольтметр изобразите подключенным параллельно резистору.

Ход работы

- Соберите цепь по схеме, изображенной вами в предыдущем задании (по рис.1). Сопротивление резистора не меняйте. Значение напряжения на источнике тока установите в соответствии с указанным индивидуальным вариантом.

Значения параметров источника тока для индивидуальных вариантов

| Номер варианта |
| --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Напряжение, В | 20 | 15 | 25 | 22 | 30 | 18 | 27 |

- Для удобства проведения измерений используйте два мультиметра: один – в режиме амперметра, второй – в режиме вольтметра. Поместите их на монтажном столе. Выберите пределы измерений: амперметра – 20 мА, вольтметра – 200 В.

# Подключите щупы вольтметра к концам   резистора (параллельно).

# Подключите щупы амперметра в электрическую цепь между резистором и реостатом (последовательно). Для этого при выключенном ключе предварительно надо удалить с этого участка соединительный провод. К освободившимся точкам подключите щупы амперметра. Не забудьте о  соблюдении полярности подключения амперметра и вольтметра в цепь.

# Измерьте силу тока в резисторе и напряжение на его концах. Результаты измерений занесите в таблицу:

| № опыта | Сила тока, А | Напряжение, В | Сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Перемещая ползунок реостата, измените силу тока и напряжение на концах резистора. Снимите показания амперметра и вольтметра, и запишите их в таблицу. Повторите опыт еще раз при другом положении ползунка реостата.

- Используя закон Ома, вычислите сопротивление резистора по результатам трех опытов. Полученные значения занесите в таблицу.

- Сделайте вывод о том, зависит ли сопротивление проводника от силы тока в нем и напряжения на его концах.

План оформления работы для отчета

- Лабораторная работа № 1.

- Название работы.

- Цель работы.

- Оборудование.

- Результаты работы:

а) ответы на вопросы, поставленные в тренировочных заданиях;

б) схема данной электрической цепи;

в) таблица результатов измерений;

г) вычисление по формуле значений сопротивлений:

R1=….     R2=…..         R3=…..

6.  Вывод.

Рис.1