ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Вычисление э.д.с. гальванического элемента

Справка

Электродвижущая сила – это максимально возможная для данной системы разность потенциалов. Ее измерение проводится при отсутствии электрического тока в цепи. Э.д.с. химического источника тока определяется выражением Е = φкатод -  φанод, т.е. необходимо из электродного потенциала правого полуэлемента вычесть электродный потенциал левого полуэлемента в схематической записи источника тока. Э.д.с. всегда величина положительная.

При отклонении концентраций ионов металлов в растворах от 1 моль/л, используется уравнение Нернста.

Алгоритм действия

1. Пользуясь алгоритмом из приложения 3, составь схему гальванического элемента. Например: (-) Zn / ZnSO4 // CuSO4 / Cu (+) (-)анод Zn0 - 2ē ( Zn2+ - окисление (+)катод Cu2+ + 2ē ( Cu0 – восстановление Определи электродные потенциалы полуэлементов Например: φ = 0,337 В, φ= - 0,763 В Используя формулу из справки, вычисли э.д.с. данного источника тока (при стандартных условиях). Например: Е = φ - φ Е = 0,337 – (-0,763) Е = 1,1 В 4. Определи по справке работает ли данный гальванический элемент. Например: Е = 1,1 В Е ( 0 (данный гальванический элемент работает. 5. Используя формулу из справки, вычисли э.д.с. данного источника тока (при концентрации ионов меди (Cu2+( = 0,01 (10-2) моль/л, ионов цинка - (Zn2+( = 0,001 (10-3) моль/л). 6. Используя уравнение Нернста вычисли электродные потенциалы полуэлементов при заданных концентрациях Например: а) для цинка: φ φ + lgС φ - 0,763 + lg10-3 φ - 0,763 + ((-3) φ - 0,852 В б) для меди: φ φ + lgС φ 0,337 + lg10-2 φ 0,337 + ((-2) φ 0,278 В 7. Вычисли э.д.с. по формуле из справки. Например: Е = φ - φ Е = 0,278 – (-0,852) Е = 1,13 В 8. Определи по справке, работает ли данный элемент. Например: Е = 1,13 В Е ( 0 (данный гальванический элемент работает.

Задания

- Вычислить э.д.с. медно-алюминевого гальванического элемента при стандартных условиях.

- Вычислить э.д.с. серебряно-никилевого гальванического элемента, при концентрации ионов серебра в растворе 0,01 моль/л, ионов никеля – 0,1 моль/л.