ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Лабораторная работа

Гальванический элемент

Цель работы: определить ЭДС гальванических элементов при стандартных условиях и сравнить опытные данные с теоретическими вычислениями.

Оборудование: вольтметр, электролитический мостик; химические стаканы; пластинки меди, алюминия, цинка; растворы: хлорид калия (насыщ.), сульфат меди (II) (1 М), сульфат цинка (1 М).

Ход работы

Собрать гальванический элемент, состоящий из медного и цинкового электродов. Для этого в стаканы с растворами солей металлов опустить пластины соответствующих металлов, замкнуть полуэлементы солевым мостиком и соединить электроды с помощью проводников с милливольтметром. Измерить ЭДС после установления стационарного значения напряжения на шкале прибора.

Записать схему гальванического элемента. Выполнить теоретические вычисления.

Результаты измерений и расчетные данные представить в форме протокола:

Концентрация раствора ZnSO4, моль/л …

Концентрация раствора CuSO4, моль/л …

ЭДСэксп, медно-цинкового элемента, В …

ЭДСтеор, медно-цинкового элемента, В …