Приложение

Искусственные гнездовья типа «скворечник» необходимо изготавливать из 3 досок основных размеров для гнездовий (синичник, скворечник, гоглятник).

| Размеры (в см.): |
| --- |
|  | Синичник | Скворечник | Гоглятник |
| Высота | 20-25 | 25-30 | 60-70 |
| Длина | 18-22 | 22-26 | 30-35 |
| Ширина | 14-18 | 18-22 | 25-30 |
| Диаметр летка | 3 | 5-7 | 10-12 |
| Толщина досок | 2-3 | 3-4 | 3-4 |

Особенности гнездовий:

- Гнездовье изготовляется из 7 деталей.

- Дно и внутренняя крышка вкладываются внутрь.

- Наружная и внутренняя крышка сбиваются и образуют съемную крышку гнездовья. Съемная крышка позволяет, с одной стороны, вести наблюдения за откладкой яиц, ростом птенцов, а с другой стороны она нужна, чтобы проводить ежегодную чистку гнездовья. Чистить домик необходимо, иначе он заполняется старым строительным материалом и птицы перестают в нем гнездится) исключением являются скворцы, которые ежегодно сами чистят свой домик).

- Съемная крышка держится с помощью внутреннего вкладыша и проволочной петли (петля защищает от разорения гнездовья сообразительными воронами и от сдувания крышки ветром).

- Гнездовья целесообразно подвешивать на проволоке, а не прибивать к дереву, что позволяет легко снимать гнездовье, для осмотра и чистки.

- При отсутствии сверла большего диаметра леток можно выпилить лобзиком, продолбить стамеской, необязательно делать леток круглым.

- Внутренняя часть досок не простругивается, чтобы птицы могли цепляться коготками за шероховатости стенки при выходе из гнездовья, можно не простругивать и внешнюю часть.

- Перед летком присада для птиц не прибивается, хозяева гнездовья прекрасно обходятся без нее, а вот хищникам она помогает разорять гнезда.

- Ориентировать направление летка лучше на северо-восток, восток и юго-восток.

- Развешивать домики целесообразно на высоте от 2,5 до 5 метров, расстояние между соседними гнездовьями от 20 до 30 метров (если домики предназначены специально для скворцов, которые любят гнездиться группами, тогда их развешивают по нескольку штук в 5-10 метрах друг от друга).