Инструкционная карта №3     «Дефекты строгания»

| Дефект | Причины появления | Способы устранения и предупреждения |
| --- | --- | --- |
| Мшистость и ворсистость | Тупой лезвие железки. Волокна древесины не перерезаются, а сдавливаются, сминаются и разрываются Строгание при наличии незначительного наклона волокон в заготовке | Заточить лезвие или заменить железку |
| Продольные полосы и вмятины | Зазубрины на лезвии железки. Неправильный угол заострения железки | Строгание заготовки производить по направлению волокон древесины Заточить лезвие или заменить железку. |
| Задиры, отщелы, отколы | Выпуск ножа от нижней поверхности колодки превышает допустимое значение, что увеличивает сопротивление резанию и трение между резцом и древесиной- Строгание при наличии незначительного наклона волокон в заготовке | Заточить лезвие железки, а имеющиеся на лезвии заусенцы и зазубрины снять оселком Правильно установить железку. Строгание заготовки производить по направлению волокон древесины |
| Непрямолинейность обработанной поверхности в поперечном сечении заготовки Непрямолинейность обработанной поверхности по длине заготовки | Перекос железки. В результате срезаемая стружка по ширине имеет разную толщину Неправильная стойка и хватка рубанка не позволяют обеспечивать равномерный его прижим к обрабатываемой заготовке Неравномерный нажим на инструмент по всей длине заготовки | Проверить выпуск лезвия за подошву и при необходимости исправить положение железки Проверить расположение корпуса, ног, рук и принять правильную стойку и хватку инструмента Правильно распределить усилия: в начале строгания нажать левой рукой на переднюю часть колодки, а правой — на заднюю. В конце строгаемой заготовки следует больше нажимать правой рукой |
| От щепы и отколы при обработке торцов | Неправильная последовательность обработки | Сначала строгать с одного края торца заготовки от себя до середины заготовки, а затем с другого на себя |