Приложение 3. Схема работы колебательного контура.

Если соединить пластины заряженного конденсатора через катушку через катушку пойдет электрический ток, и конденсатор начнет разряжаться.

Вследствие явления электромагнитной индукции сила тока в катушке будет увеличиваться постепенно и достигнет максимума, когда конденсатор полностью разрядится.

Однако, опять-таки из-за явления электромагнитной индукции, ток не прекратится мгновенно: он будет продолжать течь еще некоторое время в том же направлении, снова заряжая пластины конденсатора .

После этого весь процесс повторится в «противоположном» направлении и колебательный контур вернется в «исходное состояние» — готовый к новому периоду колебаний. Таким образом, в колебательном контуре будут происходить электромагнитные колебания.