Кроссворд (приложение 2)

По горизонтали:

1  Грузоподъемный механизм, применяемый для большого выигрыша в силе.

2..Величина, равная отношению работы ко времени.

3. Рычаг, применяемый в быту.

4. Древнегреческий ученый.

5  Физическая величина, равная произведению силы на путь.

6. Механизм, представляющий собой сочетание ворота с двумя  колесами разного диаметра

затраченной

По вертикали:

1. Расстояние от линии действия силы до оси вращения твердого тела

2. Физическая величина, равная произведению силы на ее плечо.

3. Простой механизм, имеющий вид колеса с желобом.

4. Механизм в виде твердого тела, способного вращаться вокруг неподвижной опоры.

5. Единица мощности.

6. Единица работы.

7. Вид блока, ось которого перемещается.

Ответы:

По горизонтали:

1. полиспаст  2. мощность  3. ножницы   4. Архимед   5. работа

6. лебедка

По вертикали:

1. подвижный плечо  2. момент   3. блок   4. рычаг    5. ватт   6.  джоуль

7. . подвижный

Приложение №3

Составьте формулировку.           Составьте формулировку

Моментом силы…….		    Рычаг……..

плечо						   собой

равная					               тело

силы						   неподвижной

называется					   вращаться

величина					   способное

произведению				   представляет

физическая					   твердое

на ее						   опоры

вокруг

Составьте формулировку		     Составьте формулировку

КПД							Условие равновесия рычага

работа						            пропорциональны

величина						в равновесии

долю							обратно

какую						            рычаг

физическая						что

показывающая					если

от всей						к нему

работы						обратны

затраченной					            показывает

составляет						находится

полезная						приложены

силы

плечам

Диалог(приложение 4)

1ученик: Наклонная плоскость – вид простого механизма.

2 ученик: Для чего служит?

1 ученик: Служит для  выигрыша  в силе.. Поднимая груз вдоль плоскости, мы совершаем работу большую, чем необходима для поставленной цели.

2 ученик: Как ее называют?

1 ученик: Ее называют затраченной. Определим сначала полезную работу. Записывайте.

2 ученик ведет записи на доске.

1 ученик: Высота нашей плоскости -    Сила тяжести груза-   Поднимая груз на эту высоту мы преодолеваем силу тяжести груза, совершая полезную работу.

2 ученик: Она определяется формулой    Расчет:

1 ученик: Длина плоскости -    Сила приложенная к телу при его подъеме вдоль плоскости меньше силы тяжести        Работу вычислим по формуле.

А теперь определим КПД наклонной плоскости.

2 ученик:  А что это за величина?

1 ученик: Величина физическая, показывающая, какую долю составляет полезная работа от всей затраченной.

Вычисления:

Возьмем вместо бруска каток такой же массы.  Измерим приложенную к нему силу при выкатывании катка  по наклонной плоскости…

2 ученик:  Определим  затраченную работу.  Вычисления:

Она оказалась меньше. Почему?

1 ученик: Сила трения во втором случае – сила трения качения, она меньше, чем сила трения скольжения.

2 ученик:  А  КПД? . Вычисления.

Какой можно сделать вывод?

1 ученик: И в первом и во втором опыте  мы получили выигрыш только в силе. Выигрыша в работе нет.   Выигрывая  с помощью механизма в силе, мы проигрываем во столько же раз в расстоянии.

2 ученик: Как называют этот закон ?

1 ученик: Этот закон называют  «золотым правилом» механики.

Презентация «Простые механизмы»(приложение 5)

Задачи(приложение 6)

1 По представленной модели определить выигрыш в силе. (выигрыш ворота колодца)

2 Определить массу тала большую, чем 400 г с помощью лабораторного динамометра.

3.Три кирпича лежат плашмя. Масса каждого 1,7 кг. Вычислить работу, произведенную по укладке кирпичей друг на друга, приняв, что толщина каждого кирпича 6 см.

4. Каждую секунду насос подает 20 л воды на высоту 10м. Какая работа совершается за час?

5.Какую среднюю мощность развивает человек, поднимающий ведро воды весом 120 Н из колодца глубиной 20 м за 15 с.?

6. Определить мощность насоса, который подает воду объемом 4,5 м на высоту 5 м за 5 минут.

7.С какой силой натянута мышца (бицепс) при подъеме ядра весом 80 Н, если расстояние от центра ядра до локтя 32см. а от локтя до места закрепления мышцы 4 см?

8 Имея кусачки определить какой выигрыш в силе можно получить, перекусывая гвоздь.

9. Какой наибольший груз может поднять мальчик, масса которого42 кг. пользуясь одним подвижным, одним неподвижным блоком.

10. Поднимая при помощи подвижного блока ведро с песком весом 200Н на высоту 5 м. производят работу1020 Дж. Определить а) силу трения в блоке

б) вес ведра вместимостью12 л

11.К короткому плечу рычага подвешен груз весом 1200 Н, При равномерном поднятии его на 0, 12м к длинному плечу приложил силу 360 Н, при этом точка приложения силы переместилась на 0,5 м .Вычислить КПД рычага

Приложения 7

Термины: лом, отвёртка, садовая тачка, ножницы, гаечный ключ, плоскогубцы, блок неподвижный, блок подвижный, горка, стамеска, зубило.