Изучение системы из двух линз.

Ход работы.

- Откройте модель «Система из двух линз».

- В верхней части модели расположено рабочее поле модели с двумя линзами и расстояниями до источника света (x1 и x2). Желтыми стрелками показаны лучи света, серыми линиями – продолжения лучей. Ниже рабочего поля модели помещены регуляторы оптической силы линз и расстояний x1 и x2. Ниже, на табло значений, высвечивается расстояния от предмета до оптического центра линз и расстояния от оптического центра линз до изображений. Кроме этого, на табло показаны линейные увеличения первой и второй линз и их суммарное линейное увеличение.

- Система 1.   Рассмотрите  действие оптической системы, состоящей из двух линз оптической силы F1–1 = 20,0 дптр и F2–1 = 25,0 дптр, находящихся на расстояниях x1 и x2 от предмета. Нужный вам вариант значений x1 и x2 выберите из таблицы 1 (таблицу 1 не перечерчивать).

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1, мм | 90 | 90 | 100 | 100 |
| x2, мм | 270 | 280 | 270 | 280 |

- Сделайте построение изображений для обычного предмета (стрелка на главной оптической оси) и для источника света, расположенного на главной оптической оси. Рассчитайте расстояние до второго изображения по формуле линзы. Определите линейное увеличение системы. Охарактеризуйте полученное изображение. Проведите моделирование и проверьте ваши результаты на модели.

- Система 2.  Рассмотрите  действие оптической системы, состоящей из двух линз оптической силы F1–1 = 15,0 дптр и F2–1 = 20,0 дптр, находящихся на расстояниях x1 и x2 от предмета. Нужный вам вариант значений x1 и x2 выберите из таблицы 2 (таблицу 2 не перечерчивать).

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1, мм | 120 | 120 | 140 | 140 |
| x2, мм | 140 | 150 | 160 | 170 |

- Сделайте построение изображений для обычного предмета (стрелка на главной оптической оси) и для источника света, расположенного на главной оптической оси. Рассчитайте расстояние до второго изображения по формуле линзы. Определите линейное увеличение системы. Охарактеризуйте полученное изображение. Установите регуляторами оптической силы F1–1 = 15,0 дптр и F2–1 = 20,0 дптр.  Проведите моделирование и проверьте ваши результаты на модели.

- Система 3.       Рассмотрите  действие оптической системы, состоящей из двух линз оптической силы F1–1 = –10,0 дптр и F2–1 = 20,0 дптр, находящихся на расстояниях x1 и x2 от предмета. Нужный вам вариант значений x1 и x2 выберите из таблицы  3 (таблицу 3 не перечерчивать).

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1, мм | 150 | 150 | 160 | 160 |
| x2, мм | 180 | 190 | 180 | 190 |

- Сделайте построение изображений для обычного предмета (стрелка на главной оптической оси) и для источника света, расположенного на главной оптической оси. Рассчитайте расстояние до второго изображения по формуле линзы. Определите линейное увеличение системы. Охарактеризуйте полученное изображение. Проведите моделирование и проверьте ваши результаты на модели.

- Сделайте выводы по проделанной работе.

ФИ_______________________________________________Вариант_________

Бланк расчетов.

Система 1.   F1–1 = 20,0 дптр          F2–1 = 25,0 дптр,               x1 =                               x2 =

f1 =                                                           Г1 =

d2 =                                                          f2 =                                            Г2   =

Г =

Характеристики изображения:

1. ____________________________  2._____________________________3._______________________

Система 2.   F1–1 = 15,0 дптр                F2–1 = 20,0 дптр,                 x1 =                               x2 =

f1 =                                                           Г1 =

d2 =                                                          f2 =                                            Г2   =

Г =

Характеристики изображения:

1. ____________________________  2._____________________________3._______________________

Система 3.

F1–1 = - 10,0 дптр                F2–1 = 20,0 дптр,                        x1 =                               x2 =

f1 =                                                           Г1 =

d2 =                                                          f2 =                                             Г2   =

Г =

Характеристики изображения:

1. ____________________________  2._____________________________3._______________________

Вывод:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Таблица 1.

Таблица 2.

Таблица 3.