| Типовые задания по теме «Приложение производной» |
| --- |
| ЗАДАНИЕ ШТАБУ | ЗАДАНИЕ РАЗВЕДКИ |
| Посчитать предел функции | Посчитать предел функции |
| Найти производные У(х)= Y(x)= Y(x)=cos(ln() Y(x)=arcctg | Найти производные У(х)= Y(x)= Y(x)=sin(ln() Y(x)=arccos |
| Исследовать функцию с помощью производной и построить график. Y(x)= Y(x)= Y(x)= | Исследовать функцию с помощью производной и построить график. Y(x)= Y(x)= Y(x)= |
| Тело движется со скоростью , определить путь , скорость и ускорения теля в конце 4 сек. | Материальная точка движется по закону S(t)=3t2-3t+8.Найти скорость и ускорение в конце 3 секунды. |
| На кривой у=4х2-6х+3 найти точку, в которой касательная параллельна прямой у=2х | В какой точке касательная к кривой у=х2-1 образует с осью Ох угол 45˚ |
| Составить уравнение нормали к параболе у=х2-4х в точке с абсциссой х0=1 | Составить уравнение касательной к кривой у=-х2+4 в точке с абсциссой х0=-1. |
| Тело, масса которого 30кг, движется прямолинейно по закону S(t)=4t2+t. Доказать, что движение тела происходит под действием постоянной силы. | Тело, массой 3 кг движется прямолинейно по закону S(t)=t3-3t2+2. Найти силу, действующую на тело в момент времени t=4с. |
| Маховик за время t поворачивается на угол (t в секундах, - в радианах). Определить угловую скорость в конце 3 секунды. Найти момент, когда прекратится вращение. | Маховик, задерживаемый тормозом, за t с поворачивается на угол =5t-0.4t2 (рад). Определить угловую скорость маховика в момент времени t-2с и найти момент остановки вращения. |
| Количество электричества, протекающее через проводник, начиная с момента времени t=0, задается формулой Q=3t2-3t+4. Найти силу тока в конце 6-й секунды. | Количество электричества q в проводнике меняется по закону q=sin(2t+1)k. определить скорость I изменения функции в любой момент времени t (I - в амперах, t - в секундах). |
| Найти силу тока I в момент t=5, если q=(25e2t+cos(3t-1))k (I-в амперах, t-в секундах). | Сила тока I в зависимости от времени t по закону I=0.4t2 (I-в амперах, t-в секундах). Найти скорость изменения силы тока в конце 8-й секунды. |
| Закон изменения температуры T тела в зависимости от времени t задан уравнением T=0.2t2. С какой скоростью нагревается это тело в момент времени 10 с. | Температура тела T изменяется в зависимости от времени t по закону T=0.5t2-2t. С какой скоростью нагревается это тело в момент времени t=5 с? |
| Пользуясь понятием дифференциала функции, вычислить приближенно изменение функции y=x3-7x2+80 при изменении аргумента x от 5 до 5,01. | Как приближенно изменится значение функции y=x3+x2-5 при изменении аргумента x от 3 до 3,1? |
| Найти приближенное значение приращения функции y=3x2+5x+1 при x=3 и Δx=0.001. | С помощью дифференциала найти приближенно приращение функции y=1nx при x=10 и Δx=0.01. |
| На сколько увеличится объём шара при нагревании, если его радиус R=5см удлинится на ΔR=0.002см? | Найти увеличение объема куба при нагревании, если его ребро 10см удлинится на 0.01см. |
| Найти абсолютную и относительную погрешности при замене приращения функции y=x3+2x её дифференциалом в точке x=2 при Δx=0.1. | Найти абсолютную и относительную погрешности при замене приращения функции y=x2-2x её дифференциалом в точке x=1 при Δx=0.01. |
| Вычислить приближенно 3,0024. | Вычислить приближенно 1.998. |
| Найти наибольшее и наименьшее значения функции y=x3-6x на отрезке [-3, 4]. | Найти наибольшее и наименьшее значение функции f(x)=2x3-6x+5 на отрезке [-5/2, 3/2]. |
| Разложить число 100 на два слагаемых так, что бы их произведение было наибольшим. | Найти число, которое, будучи сложено своим квадратом, даёт наименьшую сумму. |
| Требуется вырыть силосную яму объёмом 32м2, имеющую квадратное дно, так чтобы на облицовку её дна и стен пошло наименьшее количество материала. Каковы должны быть размеры ямы? | Имеется квадратный лист жести, сторона которого a=60см. Вырезая по всем углам равные квадраты и загибая оставшуюся часть, нужно изготовить коробку (без крышки). Каковы должны быть размеры вырезаемых квадратов, чтобы коробка имела наибольший объём? |
| Из круглого бревна радиуса R требуется вырезать прямоугольную балку максимальной прочности. Известно, что прочность балки прямо пропорциональна произведению её ширины на квадрат высоты. Какими должны быть размеры балки, чтобы её прочность была максимальной? | Оросительный канал имеет форму равнобочной трапеции, боковые стороны которой равны меньшему основанию. При каком угле наклона боковых сторон площадь сечения канала является наибольшей? |