Приложение 1.

Контролирующие упражнения

Упражнение 1.

- По каким причинам может произойти поражение человека электрическим током?

- Назовите защитные средства, применяемые для предупреждения электротравматизма.

- Каким образом и для чего следует проверять наличие напряжения  на частях электроустановок?

- Какая помощь должна быть оказана пострадавшему от электрического тока?

- Перечислите правила техники безопасности при работе в электротехническом кабинете.

Упражнение 2.

- На рисунке показаны часто применяющиеся на практике схемы  включения ламп. Составьте по этим принципиальным схемам монтажные схемы.

- Начертите монтажные схемы осветительной электроустановки кабинета физики, мастерской, жилой комнаты, квартиры. Составьте по этим монтажным схемам принципиальные схемы.

Упражнение 3.

- Рассмотрите материалы: медь, алюминий, сталь, цинк, латунь, бронзу. Укажите внешние отличительные признаки каждого из них.

- Используя таблицу №1, дайте сравнительную характеристику свойств проводниковых материалов, применяемых для изготовления проводов.

- Назовите имеющиеся дома электроустройства, в которых применены сплавы с большим удельным электрическим сопротивлением: манганин, нихром, фехраль, константан. Дайте сравнительную характеристику свойств этих сплавов.

Упражнение 4. (после расчета проводов)

Рассчитайте сечение и выберите марку провода для монтажа лампового реостата на 6 ламп. Максимальная мощность реостата 600 Вт.

Упражнение 5.

- Снимите крышку прибора электромагнитной системы. Изучите устройство измерительного механизма. Такое же задание выполните применительно к приборам магнитоэлектрической системы. Сравните достоинства и недостатки измерительных механизмов различных систем.

- Снимите крышку счетчика электроэнергии. Изучите устройство измерительного и счетного механизмов. Соберите прибор.

Приложение 2.

Темы проектов и творческих работ

- Светильник с самодельными электрическими элементами.

- Плакат по электробезопасности дома.

- Елочная гирлянда своими руками.

- Электровикторины:

  - Великие изобретатели и их изобретения.

  - Основные формулы механики.

  - Основные формулы электромагнетизм

Приложение 3.

Описание практических работ

Практическая работа №1.

«Устройство электропаяльника. Использование проводниковых

материалов в качестве припоя».

Практическая работа №2.

«Механическое соединение и оконцовывание проводов».

Материалы и инструменты: провода, наконечники для приводов, наждачная бумага, изоляционная лента, монтерский нож, круглогубцы, плоскогубцы, напильник, клещи для разделки плоских проводов.

Выполнение   работы

Снять ножом изоляцию с концов соединяемых однопроволочных проводов на длине 20 мм при сечении не больше 4 мм2 и на длине 30 мм при сечении 6—10 мм2; зачистить наждачной бумагой жилы до блеска. Соединить жилы бандажной вязкой Подготовить однопроволочные провода для соединения так, как указано в п. 1; соединить жилы скруткой Подготовить для соединения многопроволочные провода; соединить их между собой скруткой Снять ножом изоляцию на длине 25 мм с участка однопроволочного провода, от которого нужно сделать ответвление; снять ножом изоляцию на длине 20 — 30 мм с конца ответвляемого провода; сделать ответвление проводов с помощью скрутки Подготовить для ответвления многопроволочные провода; сделать ответвление от этих проводов Подготовить для оконцовывания провода; сделать с помощью круглогубцев колечки на концах жил проводов. Выбрать наконечники для оконцовывания проводов; подготовить провода для оконцовывания; укрепить с помощью плоскогубцев наконечники на концах жил проводов. Сделать оконцовывание проводов марок ППВ и АППВ (см. рис. 18). Показать учителю выполненную работу, после чего обмотать изоляционной лентой места соединения ответвления и оконцовывания проводов.

Практическая работа №3. "Изучение устройства предохранителей и выключателей".

Оборудование:   ламповые патроны и штепсельные розетки различных видов; кнопочные, рычажные и поворотные выключатели;  пакетный   выключатель;   рубильник;   электрические предохранители различных типов; контрольная лампа   на  36 в; провода;   отвертка монтерский нож; круглогубцы: изоляционная лента

Выполнение  работы

1. Записать технические данные ламповых патронов,   штепсельных розеток, кнопочных, рычажных и поворотных выключателей; разобрать патрон, штепсельную розетку, выключатели, изучить их устройство; оконцевать провода и присоединить их к патрону, розетке, выключателям.

2. Записать технические данные пакетного выключателя; разобрать выключатель, изучить его устройство, выяснить взаимодействие его частей; собрать выключатель и присоединить к нему провода.

3.   Рассмотреть рубильник и определить, на какое напряжение и на какой ток он рассчитан; снять крышку рубильника, изучить его внутреннее устройство, собрать рубильник.

4.  Записать технические данные электрических предохранителей; проверить с помощью контрольной лампы целостность в предохранителях плавкой вставки;  отремонтировать неисправные предохранители или предложить способ их ремонта.

Практическая работа №4. "Ознакомление с устройством авометра.

Измерение электрических величин авометром".

Оборудование: авометр, ламповый реостат из трех ламп с отдельными выводами от каждой лампы, соединительные провода.

Выполнение работы

1.  Изучить правила обращения с авометром.

2.  Составить план выполнения измерений  для проверки соотношений токов (напряжений, сопротивлений) при последовательном соединении электроприемников, начертить с этой целью схемы включения лампового реостата и согласовать их с учителем.

3.  Начертить таблицу:

| Электрическая величина | Лампы |
| --- | --- |
|  | 1-я | 2-я | 3-я | 1-я и 2-я, соединенные последовательно | 1-я, 2-я и 3-я соединенные последовательно |
| Сопротивление, ом |  |  |  |  |  |
| Напряжение, в |  |  |  |  |  |
| Ток, а |  |  |  |  |  |

4.  Получив разрешение учителя перед каждым включением лампового реостата, выполнить   необходимые  измерения и    результаты записать в таблицу, сделать вывод относительно соотношений токов (напряжений, сопротивлений) при последовательном соединении.

5.  Составить план выполнения измерений для проверки соотношений токов (напряжений, сопротивлений) при параллельном соединении электроприемников, начертить с этой целью схемы включения лампового реостата и согласовать их с учителем.

6. Начертить таблицу:

| Электрическая величина | Лампы |
| --- | --- |
|  | 1-я | 2-я | 3-я | 1-я и 2-я, соединенные параллельно | 1-я, 2-я и 3-я, соединенные параллельно |
| Сопротивление, ом |  |  |  |  |  |
| Напряжение, в |  |  |  |  |  |
| Ток, а |  |  |  |  |  |

- Получив разрешение учителя перед каждым включением реостата, выполнить необходимые измерения и записать результаты в таблицу; сделать вывод о соотношении токов (напряжений, сопротивлений) при параллельном соединении

Практическая работа №5. "Изучение устройства утюга".

Оборудование и материалы: утюг, руководство по эксплуатации, набор электромонтажных инструментов, омметр, секундомер, термометр технический от 0° до 250°С.

1. Изучите руководство по эксплуатации утюга, рассмотрите его устройство и запишите технические данные.

2. Нарисуйте принципиальную электрическую схему.с  помощью омметра убедитесь в исправности шнура, вилки и нагревательного элемента. Все работы по ремонту и чистке производите только при отключении утюга от сети.

3. Установите диск терморегулятора на более низкую температуру и включите его в сеть. С помощью термометра и секундомера отметьте наибольшую температуру подошвы утюга и время ее достижения. При достижении требуемой температуры терморегулятор срабатывает, отключая сигнальную лампочку, а при остывании вновь включает утюг в сеть. По результатам наблюдения постройте график зависимости температуры нагрева от времени работы утюга.

4.Аналогичное исследование произведите для более высоких температур,  при  которых гладят лен,  хлопок. Помните, что разглаживание тканей при температуре, соответствующей символу условий глажения, предохраняет утюг от преждевременного износа и порчи.

5.После окончания работы необходимо утюг отсоединить от сети. Не оставляйте утюг без надзора и после глажения, ставьте его на торец или на специальную подставку.