Приложение 2

Практическая работа.

Исследование явления электромагнитной индукции.

Приборы и материалы: мотки, миллиамперметр, магнит, железный сердечник, реостат, ключ.

Порядок выполнения работы.

I.1. Соберите цепь по указанной на рисунке 1. схеме (подсоединив моток к миллиамперметру)

2.Измерьте силу тока в мотке.

3.Вдвигая магнит в контур измерьте максимальное значение  силы индукционного тока в мотке.

4.Сделайте вывод (устно), когда в контуре возникает электрический ток.

II.1. Соберите цепь по схеме, указанной на рисунке 2 ( надев мотки с проволокой на железный  гвоздь).

2.Замыкая и размыкая ключ, снимите показания  миллиамперметра.

3. Изменяя положения ползунка реостата(двигая влево), измерьте максимальное значение  силы индукционного тока во втором мотке.

БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ.

Ф.И. выполнявших  работу______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Таблица измерений.

| Опыт № | Сила инд.тока i, А | Максимальная сила тока I, А | Опыт № | Сила тока при замыкании i, А | Сила тока при движ. ползунка i, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  | II |  |

Контрольные вопросы.

- Что такое электромагнитная индукция?

- Правило Ленца?

- Закон электромагнитной индукции?

- Переменный ток?

Практическая работа.

Изучение принципа работы простейшего трансформатора.

Приборы и материалы: катушки, миллиамперметр, источник тока, железный сердечник, реостат, ключ.

Порядок выполнения работы.

1. Соберите цепь по указанной на рисунке 1. схеме.

2. Измерьте максимальное значение силы индукционного тока  во вторичной катушке в момент замыкания цепи.

3.Измерьте значение тока во второй катушке, когда цепь  замкнута. Сделайте (устно) вывод.

4. На первичную катушку подается переменное  напряжение с амплитудой 660В. Чему равно напряжение на вторичной катушке, если коэффициент трансформатизации  k=0,2?

5. В первичной катушке (N1) 100 витков, во вторичной (N2) 230.  Чему равен  коэффициент трансформатизации (k2) ?

БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ.

Ф.И. выполнявших работу_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Таблица измерений.

| Сила тока во 2 катушке при замыкании I, А | Сила тока во 2 катушке после замыкания I, А | Максимальное напряжение в 1 катушке U1, В | Коэфф. Трансфор матизации k1 | Максимальное напряжение в 1 катушке U2, В | Число витков N1 | Число витков N2 | Коэфф. Трансфор матизации k2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 660 | 0,2 |  | 100 | 230 |  |

Контрольные вопросы.

- Что такое трансформатор?

- Зачем повышают напряжение у линий передач?

- Что такое генератор?

- Коэффициент трансформатизации?