## Slide 1
Последовательное
соединение
проводников
Физика -8
Выполнила учитель физики
МОУ СОШ №7 г.п. Талинка Прядко Л.И.
2010 г

## Slide 2
R
А
V

## Slide 4
R1
R2
I = I1 = I2
Сила тока в любых ------
частях цепи
Общее сопротивление ------
в цепи
R = R1 + R2
Полное напряжение ------
в цепи
U = U1 + U2

## Slide 5
6 Ом
2 Ом
Каково общее сопротивление в цепи?
Каково показание амперметра, если
вольтметр, измеряющий напряжение
на первом резисторе показывает 12 В?
Каково показание вольтметра второго
резистора?
Каково общее напряжение в цепи?
R = 8 Ом
I = 2 A
U2 = 4 В
U = 16 В

## Slide 6
I = I1 = I2
Сила тока в любых ------
частях цепи
Общее сопротивление ------
в цепи
R = R1 + R2
Полное напряжение ------
в цепи
U = U1 + U2
При последовательном соединении проводников

## Slide 7
Каково общее сопротивление в цепи, если
сопротивление R1 = R2 = R3 = 10 Ом?
Какое значение силы тока показывает
амперметр?
Дополнительно: