Приложение 1.

Таблица 1. Количественные характеристики работы ТЭС и АЭС мощностью 4 млн. кВт каждая

| Вещество | Количество, т/год |
| --- | --- |
|  | ТЭС | АЭС |
| Потребление Топливо | 12000000 | 4 |
| Кислород из атмосферы | 32000000 | — |
| Отходы Оксиды углерода | 36000000 | — |
| Оксиды серы | 800000 | — |
| Оксиды азота | 400000 | — |
| Твердые отходы | 8000000 | 200 |
| в том числе, аэрозоли | 400000 | — |
| Отдача тепла во внешнюю среду кВт | 6000000 | 8000000 |

Для ТЭС приводится количество т у.т. Фактически потребляемое количество угля зависит от его теплотворной способности и может быть порядка 15-20 млн. т. Для АЭС указано  количество потребляемого ядерного топлива — изотопа U235.

Таблица 2. Сравнение различных источников энергии с АЭС

| Фактор | ТЭС | ГЭС | СЭС | ВЭС | ПЭС | ГеоТЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие достаточных природных ресурсов (сейчас и в будущем) | — | — | + | — | — | — |
| Возможность размещения ЭС в соответствии с потребностями | = | — | — | — | — | — |
| Необходимость транспортировки сырья или энергии | — | — | — | — | — | — |
| Возможность работы в маневровом режиме | = | + | — | — | — | + |
| Единичная мощность энергоблока | = | — | — | — | — | — |
| Удельные капиталовложения, в руб. за 1 кВт | + | + | — | — | — | — |
| Себестоимость электроэнергии, в руб. за 1 кВт/ч | = | + | — | — | — | — |
| Отторжение территории или акватории, на I МВт | — | — | — | — | — | — |
| Зависимость выработки энергии от времени суток и (или) года | = | — | — | — | — | = |
| Зависимость выработки энергии от капризов природы, в частности от погоды | = | — | — | — | = | — |
| Выбросы вредных химических веществ | — | + | + | + | + | — |
| Выбросы радиоактивных веществ | — | + | + | + | + | — |
| Тепловое загрязнение среды | + | + | + | + | + | — |
| Другой экологический вред | — | — | — | — | — | — |

Примечание   В таблице значки означают, что по данному фактору тот или иной источник энергии: + имеет преимущество перед АЭС, — уступает АЭС, = свойства данного источника и АЭС примерно совпадают (в частности, от соответствующего ни аналог, ни АЭС практически не зависят).