Чигоряева Людмила Леонидовна

Персональный идентификатор: 100 – 966 – 285

Технологическая последовательность на раскрой швейного изделия

# Text boxes

Подготовка           →                       Раскладка                 →       Раскрой

ткани к раскрою                             деталей выкройки                      изделия

Раскрой изделия по линиям припусков на швы.

1. раскладывать сначала  крупные детали выкроек;

2. совмещать долевую на деталях выкройки с долевой нитью на ткани;

3. на тканях с односторонним рисунком, на ворсовых тканях детали выкроек располагают в одном направлении;

4. детали выкройки прикалываются к ткани булавками и после этого обрисовывают по контуру мелом или карандашом. Вторую линию проведем пунктиром с учетом припусков на швы;

1. перед раскроем большинство тканей необходимо декатировать (увлажнение и просушивание во избежание усадки готового изделия), кроме ворсовых – бархата, вельвета и т.д.;

2. определить долевую нить, лицевую и изнаночную стороны, направление рисунка или ворса;

3. проверить, нет ли ткацких дефектов;

4. срезать кромки, если они стягивают ткань;

5. проутюжить ткань, чтобы удалить замины;

6. перегнуть ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, уравнивая рисунок;

7. выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника.