Приложение 1

Фронтальная лабораторная работа  «Получение изображения предмета, расположенного за двойным фокусом собирающей линзы».

Цель: получить четкое изображение предмета и построить ход лучей в собирающей линзе для данного случая.

Приборы:

- собирающая линза и известным фокусным расстоянием

- экран для получения изображения

- в качестве предмета рассматривается классное окно(изображение которого уменьшенное, перевернутое получается на  экране)

Ход работы:

- установить линзу и экран так, чтобы линза была между окном и экраном на одной линии.

- перемещая линзу, получить изображение (четкое, уменьшенное, перевернутое) окна.

- сделать чертеж хода световых лучей для данного случая.