Приложение 23.

II этап (применение).

2.1.1. Структурная схема для изучения темы «Явление электромагнитной индукции» в 11 классе по учебнику «Физика 11» Г. Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева.

| явление | Опытные факты | гипотеза | величины | законы | применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Явление электромагнитной индукции | Майкл Фарадей 1831 г. | -При изменении магнитного потока (Ф), пронизывающего контур (при изменении числа линий магнитной индукции) возникает индукционный ток в замкнутом контуре. -При изменении магнитного потока через контур возникает ЭДС индукции (εi). -Причина возникновения ЭДС: а) в подвижных проводниках – сила Лоренца, б) в неподвижных проводниках - вихревое электрическое поле. -Индукционный ток, возникающий в замкнутом контуре, всегда имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему индукционный ток. -При изменении магнитного поля катушки с током в самой катушке появляется индукционный ток. - | ε i – ЭДС индукции, [εi] = В. Ф – магнитный поток, [Ф] = Вб. t – время, [t] = с. В – магнитная индукция, [В] = Тл. l – длина проводника, [l] = м. υ – скорость движения проводника, [υ] – м/с. L – индуктивность, [L] = Гн. I – сила индукционного тока. [I] = А. W – энергия магнитного поля, [Wм.п] = Дж. . | εi = -ΔФ/Δt. εi = В×l×v× cos a. Ф = B×S. Ф = L×I. εiS = -L Δ I /Δt. Wэ.п.= L×I2 /2. | Генераторы тока. Трансформаторы. Динамо-машина 1871 г. бельгиец Зеноб Грамм. |
| Само индукция. | Замыкание, размыкание цепи. |  |  |  |  |

Работа Данцарановой А.

Системно-структурная схема по теме «Электрический ток»  (подготовка к экзамену) 9 класс. Учебник «Физика 8». А.В.Перышкин, Н.А. Родина, справочные материалы по физике.

| явление | опытные факты | гипотеза | величины | законы | применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрический ток | Действие тока: -световое; -тепловое; -химическое; -механическое; -магнитное; -физиологическое. | -Ток – упорядоченное движение заряженных частиц. -Чтобы получить ток необходимо существование свободных зарядов и нужно создать электрическое поле. –Направление тока от (+) к (-) (исторически), хотя электроны движутся от (-) к (+). -Ток, величина и направление, которого не меняется со временем, называется постоянный ток. | В проводниках есть свободные заряды. В диэлектриках нет свободных зарядов. Причина сопротивления проводника в том, что движущиеся электроны взаимодействуют с ионами кристаллической решетки металла (проводник противодействует эл. току). | I – сила тока. [I] = А. U – напряжение, [U] = В. R – сопротивление, [R] = Ом. q – заряд, [q] = Кл. t – время, [t] = с. l – длина проводника, [l] = м. ρ - удельное сопротивление, [ρ] = Ом мм2 /м. S – площадь сечения, [S] = м2. Р - мощность, [Р] = Bт. А – работа тока. [А] = Дж. Q – количество теплоты, [Q] = Дж. | I = q/t. I = U/R. R = ρ l/ S. Р = I U A = IUt. Q = I2 Rt I1 =I2 =Iобщ ; U1 + U2 =Uобщ; ; R1 + R2 = Rобщ. I1 + I2 =Iобщ ; U1 = U2 =Uобщ; ; 1/ R1 +1/ R2 = 1/ R общ. | Освещение Обогрев (камин, обогреватели, плитка...) Электродвигатели (пылесос, холодильник, дрели, транспорт...) Телевизор, магнитофон, компьютер... |

Работа Деминой Ю. Системно-структурная схема по теме «Явление электромагнитной индукции» в 11 классе по учебнику «Физика 11» Г. Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева.

| явление | опытные факты | гипотеза | величины | законы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромагнитной индукции | 1-4 | Магнит вводят и выводят из катушки - в катушке появляется ток (меняют полюса). | - возникновение электрического тока в проводящем контуре, который либо покоится в переменном магнитном поле, либо движется в постоянном магнитном поле. -возникновение электрического тока в замкнутом проводнике при изменении магнитного потока, пронизывающего контур замкнутого проводника. -Причина возникновения ЭДС: а) в подвижных проводниках – сила Лоренца, б) в неподвижных проводниках - вихревое электрическое поле. -Самоиндукция – это , когда возникает ЭДС в том же самом проводнике, по которому течет переменный ток. | Ф – магнитный поток, (Ф) = Вб. ε i – ЭДС индукции, (εi) = В. t – время, (t) = с. В – магнитная индукция, (В) = Тл. l – длина проводника, (l) = м. υ – скорость, (υ) – м/с. L – индуктивность, (L) = Гн. I – сила тока. (I) = А. W – энергия магнитного поля, (Wм.п) = Дж. . | Ф = B×S×cos a. εi = -ΔФ/Δt. εi = В×l×v×sin a. Ф = L×I. εi = -L Δ I /Δt. Wэ.п.= L×I2 /2. |
|  | 1-4 | Катушку приближают и удаляют от магнита - в катушке появляется ток (меняют полюса). |  |  |  |
|  | 1,2 | При замыкании и размыкании цепи второй катушки - в первой катушке возникает ток. |  |  |  |
|  | 1-4 | При приближении и удалении катушек во второй катушке возникает ток. |  |  | Применение |
|  | 1,2 Ток возникает в катушке при изменении тока в другой катушке. |  |  | Генератор Трансформатор |
| Самоиндукция. | Лампа в сети с индуктивной катушкой загорается при замыкании и выключается при размыкании не сразу, а постепенно с течением времени. |  |  |  |

Работа Деминой Ю. Системно-структурная схема по теме «Световые волны» в 11 классе. «Физика 11» Г. Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева.

| явление | графическое изображение законов | гипотеза | математический вид законов |
| --- | --- | --- | --- |
| Световые | α = β | отражение | 1.Принцип Гюйгенса: Каждая точка среды, до которой дошло возмущение, сама становится источником вторичных волн. 2.-Падающий луч, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости. -Угол падения равен углу отражения. 3.-Падающий луч, луч преломленный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости. -Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух сред. | <α = <β (отражение) (преломление) (полное отражение) |
|  | α > γ | преломление Луч проходит из оптически менее плотной среды в оптически более плотную среду, n1 < n2 |  |  |
|  | α < γ | преломление Луч проходит из оптически более плотной среды в оптически менее плотную среду, n1 > n2 |  | Проявление, применение: -зеркала -оптические приборы: телескоп, фотоаппарат.. -очки -световоды (волоконная оптика) для связи, в медицине -миражи -уменьшение глубины воды в n = 1,3 раза |
|  | n1 < n2, то α < γ и при α0 угол γ = 900 | полное отражение Если увеличивать угол падения, то при некотором угле α0 (предельный угол полного отражения), преломленный луч исчезает, γ = 900. |  |  |

# Text boxes

Метал. кольцо: а) отталкивается

в) притягивается