Приложение 2

Технологическая карта на изготовление цветка.

1. Изготовление бутона

| № | Операции | Эскиз | Материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор заготовки | Лист произвольной формы, в котором поместится круг, радиусом 30 | Тонколистовая сталь |
| 2 | Наносим эскиз детали на заготовку |  | Чертилка, линейка, циркуль, кернер |
| 3 | Вырезаем по пунктирным линиям |  | Тиски, ножницы по металлу, перчатки |
| 4 | Просверливаем отверстие (ø6) в центре детали |  | Сверлильный станок, защитные очки, плоскогубцы |

2.Изготовление стебля

Технологическая карта

| № | Операции | Эскиз | Материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор заготовки |  | Проволока ø 6 мм |
| 2 | Нарезаем резьбу М 6 |  | Тиски, лерка |

3. Изготовление листа

Технологическая карта

| № | Операции | Эскиз | Материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор заготовки | Лист произвольной формы, в котором поместится шаблон листа (min -20х 20) | Тонколистовая сталь, линейка |
| 2 | Наносим эскиз детали на заготовку |  | Чертилка |
| 3 | Вырезаем по пунктирным линиям |  | Тиски, ножницы по металлу, перчатки |
| 4 | Придаем рельеф листа |  | Напильник, тиски, перчатки |
| 5 | Добавляем прожилки |  | Зубило, молоток |

4.Сборка цветка

Технологическая карта

| № | Операции | Эскиз | Материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Накручиваем гайку на резьбу болта |  | Гайка |
| 2 | Закрепляем гайкой на стебле 7 деталей бутона цветка |  | Гайка |
| 3 | Загибаем лепестки для образования бутона |  |  |
| 4 | Закрепляем на стебель 3 листа |  | Проволока от сетки |