Приложение № 1

- Расскажите об источниках питания систем электрической централизации?

- Что вам известно о батарейной и безбатарейной системах питания?

- Что вам известно о щитовой установке?

- Что вам известно о дизель-генераторном агрегате?

- Назначение силового трансформатора ТС/-0,5/25?

- Расскажите о следующих режимах питания:

  - дневной режим питания;

  - ночной режим питания;

  - режим двойного снижения напряжения.

# Приложение № 2

Тест

Тема: «Техника безопасности при работе обслуживании аккумуляторов»

1) Работать с кислотой, щелочью и электролитом можно  в:

- в резиновых перчатках, галошах, спец.костюме и защитных очках.

- в рабочей одежде, без специальных средств защиты.

- осторожно, в обычной рабочей одежде.

2)  Можно ли размещать кислотные и щелочные батареи в одном помещении:

- можно

- нельзя

- в исключительных случаях можно.

3)  В случае попадания электролита (калиевой щелочи) на кожу необходимо:

- немедленно промыть пораженное место водой, затем раствором борной кислоты и снова водой.

- немедленно промыть пораженное место раствором борной кислоты и затем водой.

- немедленно промыть пораженное место водой.

4)  При попадании электролита в глаза:

- немедленно промыть глаза водой, затем раствором борной кислоты.

- немедленно промыть глаза водой.

- немедленно промыть глаза водой и обязательно обратится за помощью к врачу.

5)  Приготовление кислотных и щелочных электролитов производится:

- на месте доливания электролита.

- в специальных раздельных помещениях.

- централизованно в одном помещении.

6)  Для приготовления щелочного электролита можно использовать:

- железные или чугунные сосуды с крышкой.

- алюминиевые или керамические сосуды с крышкой.

- посуду, в которой приготовлялся электролит для свинцовых аккумуляторов.