Памятка к лабораторным работам по электричеству

Требования безопасности перед началом работы

1. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также безопасные приемы ее выполнения.

2. Подготовить рабочее место к работе, убрать посторонние предметы.

3. Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.

4. Проверить целостность приборов из стекла.

Требования безопасности во время работы

5. Точно выполнять указания учителя  (преподавателя)  при проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ,

6. При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечения проводников, источник тока подключать в последнюю очередь.  Собранную электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее учителем  или лаборантом.

7. Амперметр включать последовательно, вольтметр – параллельно, соблюдать полярность.

8. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам цепи,  не производить переключений в цепях до отключения источника тока.

9. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.

10. Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

11. При   обнаружении    неисправности   в   работе    электрических устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении искрения, запаха горелой изоляции и т.д., немедленно отключить  источник электропитания  и сообщить об этом учителю (преподавателю).

Требования безопасности по окончании работы

12. Отключить источник тока, и разобрать электрическую схему.

13. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю  приборы, оборудование.