# Приложение 1

# Информационная карта «Закон Кулона»

| Название модульной программы: Электродинамика |
| --- |
| Модуль № 1 Электростатика | Учебный элемент № 1 Заряд и его свойства | Учебный подэлемент № 3 Закон Кулона |
| Основные тезисы учебного материала | Задания с рекомендациями к их выполнению |
| Основной закон электростатики был установлен экспериментально Шарлем Кулоном в 1785 г. и носит его имя. С помощью крутильных весов (рис. 1) ученому удалось установить, как взаимодействуют друг с другом неподвижные заряды. Рис. 1 Крутильные весы состоят из стеклянной палочки, подвешенной на тонкой упругой проволочке. На одном конце палочки закреплен маленький металлический шарик, а на другом – противовес. Еще один металлический шарик закреплен неподвижно на стержне, который, в свою очередь, крепится на крышке весов. При сообщении шарикам одноименных зарядов они начинают отталкиваться друг от друга. Чтобы их удержать на фиксированном расстоянии, упругую проволочку нужно закрутить на некоторый угол. По углу закручивания проволочки определяют силу взаимодействия шариков. Закон Кулона: Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей заряда и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. │q1│•│q2│ F = k —————, r2 где k – коэффициент пропорциональности, численно равный силе взаимодействия единичных зарядов на расстоянии, равном единице длины в вакууме. Его значение зависит от выбора системы единиц. F • r2 k = —————, k = 9 • 109 Н • м2 /Кл2. │q1│•│q2│ Вместо коэффициента k часто применяется другой коэффициент, называемый электрической постоянной: ε0 = 1/ 4πk = 8,85 • 10-12 Кл2 / Н • м2. Тогда закон кулона будет записан так: │q1│•│q2│ F = —————— 4πε0 r2 Если заряды находятся не в вакууме, а какой-либо среде, то закон Кулона имеет вид: │q1│•│q2│ │q1│•│q2│ F = k —————— или F = ——————, ε r2 4πεε0 r2 где ε - диэлектрическая проницаемость среды, показывающая во сколько раз сила взаимодействия зарядов в вакууме больше силы взаимодействия тех же самых зарядов данной среде. Силы взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел направлены вдоль прямой, соединяющей эти тела. → → F 1,2 + + F 2,1 r Принцип суперпозиции: сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов q1 и q2 не изменяется при появлении около них третьего заряда q3, четвертого q4 и т. д. → → → Силы взаимодействия F 1,2 , F 1,3 , … F 1,n заряда q1 с каждым из зарядов q2 , q3 , …qn определяется по закону Кулона, а результирующая сила взаимодействия является геометрической суммой векторов сил взаимодействия заряда q1 с каждым из этих зарядов. → → → → F 1 = F 1,2 + F 1,3 + …+ F 1,n , → где F 1 – сила, действующая на первый заряд со стороны других. q2 < 0 → → F2,1 F 3,1 q3 > 0 → F 1,2 → F 1 q1> 0 → F 1,3 Задание: Прочитайте § 89-90. | Выполните тест: портала Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru.): Для ученика → 10 класс → Физика → «Физика. 10 класс» → Модуль для самостоятельной работы → 9.Электростатика → 9.1. Электризация тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Равновесие систем электрических зарядов → 1 Цикл Э1. Электростатическое взаимодействие. Задачи. 1. Два шарика с зарядами q1 = 4 мкКл и q2 = -6 нКл находятся на расстоянии 40 см друг от друга в вакууме. С какой силой взаимодействуют эти заряды? Дано: Решение: q1 = 4 мкКл Запишем закон Кулона: q2 = -6 нКл │q1│•│q2│ ____________ F = k —————— F - ? r2 │4•10-6Кл│•│-6•10-9Кл│ F = 9•109Н•м2 /Кл2 ——————————— (4•10-1м) 2 F = 1,35•10-3Н. Ответ: F = 1,35•10-3Н. Решите задачи. 2. Два одинаковых шарика, имеющие равные положительные заряды, отталкиваются в воздухе с силой 25,6 Н. определить число недостающих электронов в каждом теле, если расстояние между телами 3 см. Ответ: n = 1013. 3. Два одинаковых шарика с зарядами q1 = 4 мкКл и q2 = -4,8 мкКл, находящиеся на расстоянии 20 см друг от друга, привели в соприкосновение, а затем развели на прежнее расстояние. Во сколько раз уменьшилась сила их взаимодействия? Ответ: Сила взаимодействия уменьшилась в 120 раз. 4. Два одинаковых точечных заряда взаимодействуют в вакууме на расстоянии 27 см с такой же силой, как в воде на расстоянии 3 см. Определите диэлектрическую проницаемость воды. Ответ: ε = 81. Задача. 5. Два одинаковых шарика подвешены в воздухе на непроводящих нитях длиной 30 см так, что их поверхности соприкасаются. После того, как каждому шарику сообщили заряды 2,8•10-7 Кл, нити разошлись на угол 90°. Определить массу шаров. Дано: Решение: q1 = 2,8•10-7 Кл Изобразим приложенные силы. q2 = 2,8•10-7 Кл Y → → L = 0,3 м → Т α Т → α = 45° F F ——————— → → → m - ? mg mg Х Расстояние, на которое разошлись шарики находим по теореме Пифагора: R2 = L2 + L2 R = L√2 Так как движение шариков прекратилось, это значит, что векторная сумма сил, действующих на шарики равна нулю. → → → F + mg + Т = 0 Х: -F + Тsinα = 0 Тsinα = F (1) Y: Тcosα – mg = 0 Тcosα = mg (2) Разделив уравнение (1) на (2), получаем: Тsinα F F F ——— = —— ; tgα = —— ; m = —— Тcosα mg mg g tgα Силу взаимодействия находим по закону Кулона: │q1│•│q2│ k│q1│•│q2│ F = k —————; m = —————— r2 2L2 g tgα 9•109 Н•м2 /Кл2 •(2,8•10-7 Кл)2 m = ————————————— = 4•10-4кг 2•(0,3 м)2•9,8 Н/кг•1 Ответ: m = 4•10-4 кг. Решите задачи. 6. Два шарика массой по 1,5 г каждый, подвешенные в одной точке на шелковых нитях, после сообщения им одинаковых отрицательных зарядов разошлись на угол 90° таким образом, что расстояние между ними оказалось равным 10 см. Определите число избыточных электронов на каждом шарике. Ответ: n = 2,5•1012. 7. В вершинах равностороннего треугольника со стороной 2 см находятся одинаковые одноименные заряды по 0,4мкКл. Найдите значение и направление результирующей силы, действующей на каждый из них. Ответ: F = 3,6 Н. |