ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Тема: Основы трехмерного моделирования. Создание заготовки чертежа. Аксонометрические проекции.

Практическая работа №3

Тема: Основы трехмерного моделирования. Создание заготовки чертежа. Аксонометрические проекции

Оборудование: ПК

Программное обеспечение: САПР Компас-3D

Цели занятия: сформировать навыки работы в окне трехмерного моделирования, научиться создавать чертежи из трехмерной модели детали

Задание: необходимо построить три стандартных вида и  изометрическую проекцию детали Кронштейн. Строить не на плоскости, а предварительно создав трехмерную модель этой детали. Чертеж достроить и выставить размеры

Порядок выполнения работы

- Для начала выберем команду создания новой детали. Сразу же сохраним этот файл на диск.

- Выберем в качестве базовой плоскости горизонтальную (ZX). Выберем ориентацию Сверху, чтобы видеть эту плоскость, и создаем новый эскиз.

- Выбираем команду Ввод окружности. В строке параметров задаем радиус окружности, он равен 15, и указываем на эскизе положение окружности.

- Теперь выберем команду ввод отрезка. Выставим его длину, она равна 23. И угол  90 градусов. Поставим отрезок в нужную точку на чертеже.

- Теперь нам нужно ввести еще один точно такой же отрезок - проделываем те же самые действия. Осталось только соединить две точки.

- Теперь нам необходимо усечь часть окружности. Переходим на страницу Редактирование Инструментальной панели, выбираем команду Усечь кривую и усекаем ненужный участок окружности.

- Наш эскиз готов. Теперь мы можем закончить редактирование и выбрать ориентацию модели Изометрия для того, чтобы лучше видеть положение детали в пространстве.

- Теперь, чтобы придать нашему эскизу объем, выбираем команду Операция выдавливания. В раскрывшемся меню указываем толщину детали 7 мм.

- Сделаем второй элемент детали. В качестве базовой плоскости мы можем выбрать грань детали. Выберем верхнюю грань и нажмем на кнопку Новый эскиз. Для удобства выберем ориентацию детали Сверху и чуть-чуть приблизим изображение.

- С помощью команды Ввод отрезка нарисуем наш эскиз ... Эскиз готов.

ln=30, an= 180

ln=12

an= -90

ln=4

an=90

11. Остается закончить редактирование эскиза, выставить деталь в изометрии и выбрать команду Приклеить выдавливанием на расстоянии 24 мм. Второй элемент детали готов.

- Теперь нам осталось прорезать в детали отверстие. Для этого выбираем грань и также создаем Новый эскиз и чертим в нем окружность нужного радиуса (6 мм). Заканчиваем эскиз и вырезаем это отверстие, но вместо расстояния указываем пункт Через все, т. к. отверстие у нас сквозное. Деталь Кронштейн почти готова.

- Теперь нам осталось только поменять цвет детали и задать ей материал. Выберем пункт меню Настройка - Параметры текущей детали. В свойствах детали зададим материал - выберем Сталь 40 и в цвете зададим какой-нибудь цвет.

14. Сохраним этот файл в свою папку. Посмотрите массо-центровочные характеристики и найдите центр тяжести детали. Для этого применим команду Сервис – МЦХ детали.

Для создания заготовки чертежа текущей детали  откройте окно нового чертежа (вызовите из меню Файл команду Создать – чертеж).  Далее вызовите команду меню Вставка – Вид с модели – Стандартные… (Произвольные…)

Появится фантом трех основных видов – зафиксируем их щелчком мыши на листе чертежа. При необходимости нужно добавить недостающие невидимые линии (используя тип линии Штриховая) и проставить размеры.

Сохраните получившийся чертеж, проставьте на нем необходимые размеры и технологические обозначения, оформите документ.

В данном работе вставлены три Стандартных вида:  фронтальная плоскость проекции (Вид спереди), профильная плоскость (Вид сбоку, слева), горизонтальная плоскость (Вид с верху) и Произвольная – вид Изометрия ХУZ  (Рис. 3.3).

ВЫВОД: Теперь Вы можете оценить, насколько проще и удобнее этот способ получения изометрической проекции детали.

Контрольные вопросы

- Как из созданного чертежа получить трехмерную модель?

- Что такое эскиз и операция над эскизом?

- Какие требования возлагаются к эскизу, для успешного построение трехмерной модели?

- Порядок построения трехмерной модели по готовому чертежу.

- Порядок построения трехмерной модели в окне 3D.

- Перечислите операции твердотельного моделирования.

- Как отредактировать эскиз детали?

- Как отредактировать построенную деталь?

# Text boxes

РИС 1.

Рис. 3.2. Окно параметров чертежа

Ln=10   	       Ln=10

an=0		an=180

Рис. 33. Заготовка чертежа модели Кронштейн.