Компьютерные сети.

Основные группы кабелей, используемые в локальных сетях:

- Коаксиальный кабель.

- Оптоволоконный кабель.

- Витая пара.

Обжим кабеля витая пара коннектором RJ-45:

Необходимое оборудование: отрезок кабеля витая пара, обжимной инструмент, коннектор RJ-45.

Порядок действий:

- Снять изоляцию с кабеля примерно на 2-2,5 см;

- Отрезать нитку (она не пригодится);

- Расплести жилы, отсортировать их по цвету;

- Выровнять жилы кабеля так, как показано на рисунке:

Бело-оранжевый

Оранжевый

Бело-зеленый

Синий

Бело-синий

Зеленый

Бело-коричневый

Коричневый

- Обрезать цветные провода, оставив примерно 1 см;

- Взять коннектор так, чтобы пластиковый фиксатор смотрел вниз;

- До конца вставить отсортированные и выровненные жилы в коннектор;

- Вставить коннектор в соответствующее гнездо обжимного инструмента и плавно сомкнуть его ручки.

Компьютерные сети.

Основные группы кабелей, используемые в локальных сетях:

- Коаксиальный кабель.

- Оптоволоконный кабель.

- Витая пара.

Обжим кабеля витая пара коннектором RJ-45:

Необходимое оборудование: отрезок кабеля витая пара, обжимной инструмент, коннектор RJ-45.

Порядок действий:

- Снять изоляцию с кабеля примерно на 2-2,5 см;

- Отрезать нитку (она не пригодится);

- Расплести жилы, отсортировать их по цвету;

- Выровнять жилы кабеля так, как показано на рисунке:

Бело-оранжевый

Оранжевый

Бело-зеленый

Синий

Бело-синий

Зеленый

Бело-коричневый

Коричневый

- Обрезать цветные провода, оставив примерно 1 см;

- Взять коннектор так, чтобы пластиковый фиксатор смотрел вниз;

- До конца вставить отсортированные и выровненные жилы в коннектор;

- Вставить коннектор в соответствующее гнездо обжимного инструмента и плавно сомкнуть его ручки.