## Slide 1: Урок производственного обучения
Устройство и установка подвесных потолков из гипсокартона
Мастер пр. обучения
Подзорова Е.И.
ГОУ СПО КАС №7

## Slide 2: Устройство подвесных потолков

## Slide 3
Установка подвесного потолка – изящный и простой способ укрытия неровной поверхности и неэстетичных потолочных коммуникаций (электропроводка, трубы). Помимо легкости в сборке, основными преимуществами установки подвесного потолка является предоставляемая им возможность устройства различных вариантов освещения, а также применения звуко- и теплоизоляции. Если вы уже решились на приобретение комплектующих подвесного потолка, наша статья снабдит вас подробной инструкцией по установке подвесного потолка

## Slide 4: Инструменты и материалы для установки подвесного потолка:
Металлические профили для подвесных потолков
Потолочные панели для подвесных потолков
Металлические подвесы
Шурупы-саморезы
Дюбели
Уровень
Плоскогубцы
Рулетка
Дрель-шуруповерт
Пила-болгарка
Деревянные подмости

## Slide 5: Технология установки подвесного потолка

## Slide 6
1. Начнинаем с разметки границ будущего потолка. Для точности воспользуемся спиртовым или лазерным уровнем. Обратим внимание, что работа с последним требует непременного использования специальных защитных очков с цветными стеклами.
2. Плотно зафиксируем электрические провода специальными стяжками, чтобы они не помешали нашей работе.

## Slide 7
3. Прежде чем крепить профили, проверим детектором наличие труб или проводов под поверхностью, чтобы не повредить их острыми саморезами.

## Slide 8
4. Определим угол, с которого предпочтительно начинать монтаж. С этой целью встанем в дверном проеме помещения и посмотрим, какой вид нам открылся. Участок, бросающийся в глаза в первую очередь, стоит отделывать вначале, чтобы ему достались лишь цельные неподрезанные плитки.
Традиционно установку потолка производим так, чтобы куски плит находились над дверью и в менее заметном углу.

## Slide 9
Каркасная стена позволяет ввинчивать шурупы непосредственно в стойки. Для каменной (бетонной) поверхности потребуется сначала высверлить отверстия под дюбели, забить их в основание и лишь затем закручивать саморезы.
5. По периметру комнаты укрепим настенные угловые профили, соединяя их со стеной 100-милимитровыми шурупами.

## Slide 10
6. Далее необходимо смонтировать основу каркаса из тавровых профилей, которым предстоит фиксировать панели нового потолка. Расстояния между ними зависят от ширины потолочной плитки.
7. В нашем случае используем профили длиной 1 м20 см и 60 см, а также длинные поперечные профили-опоры.

## Slide 11
По угловым профилям на двух противоположных стенах отмерим расстояние равное длине среднего профиля (1 м20 см).

## Slide 12
Поставим отметки и при помощи рулетки уточним поперечное расстояние между ними, так как традиционно неровные стены типовых зданий не позволяют удовлетвориться одним замером.

## Slide 13
8. Перенесём отмеренное расстояние на поперечный профиль и аккуратно отпилим лишнюю часть болгаркой.

## Slide 14
9. Установим поперечный профиль, опирая его на угловые.

## Slide 15
10. Начинаем собирать ячейки для потолочной плитки: сначала укрепим профили длиной 1 м 20 см, располагая их параллельно угловым направляющим.
Фиксация профилей не вызовет у нас особых проблем – каждый из них снабжен собственной крепежной системой. Перед установкой отогнём в нужную сторону «лепесток» на конце профильной рейки (нужная сторона определяется при взгляде на соседние профили). Правильно закрепленный профиль издает легкий щелчок, подсказывающий нам, что работа удалась.

## Slide 16
Подвесы устанавливаются соответственно специальным отверстиям профильных реек. При этом не стои лепить подвесы на каждый возможный участок – фиксируем их через один или два крепежных проема, этого вполне хватит для прочного удержания каркаса.
Верхнюю петлю подвеса следует загнуть на 90º плоскогубцами
11. Для того чтобы потолок не прогибался в середине, прикрепим поперечный профиль к старому потолку или балкам перекрытия специальными металлическими тросиками (подвесами).

## Slide 17
Далее приложим петлю к поверхности потолка и закрепим ее на поверхности при помощи самореза.
Воспользуемся шуруповертом. Нижний конец подвеса загибается крючком в отверстии профиля.

## Slide 18
При необходимости подвесы легко сжимаются и растягиваются, регулируя высоту потолка. С этой целью надавим на тонкую изогнутую пластинку, расположенную в центральной части подвеса.
12. Завершив работу с подвесами, закончим создание ячеек, смонтировав короткие поперечные профили

## Slide 19
13. Проверим горизонтальность каркаса и переходим к следующему участку помещения.
14. Если на старом потолке осталась соединительная коробка для светильника, ее стоит демонтировать (предварительно отключив электричество!), удлинить провод и позже вновь установить розетку на новом потолке.
15. Поочередно уложим потолочные панели в созданные нами ячейки каркаса. Обязательно наденем чистые перчатки, чтобы не пришлось впоследствии отмывать гипсокартон.
16. Завершив работу, сметём пыль с нового потолка.

## Slide 20: Используемые источники
1.http://www.geipel.ru/information/articles/detail/44.htm
2.http://www.gosthelp.ru/text/801tktexnologicheskayakar.html
3.http://www.diy.ru/kvartira/20_remont_poverhnostei/36_potolok/suspended/ustanovka-podvesnogo-potolka/