Рабочий лист по физике 8 класс

Глава «Электрические явления»

Тема:

Задание №1

| Для того чтобы определить чему равна работа электрического тока необходимо: | Я справился (ась) | Мои затруднения |
| --- | --- | --- |
| 1. Запишите формулу напряжения по определению (проверь себя с. 91) |  |  |  |
| 2. Вырази из этой формулы работу тока |  |  |  |
| 3. Запиши формулу силы тока по определению (проверь себя с. 85) |  |  |  |
| 4. Вырази из этой формулы электрический заряд и подставь в пункт 2 |  |  |  |
| 5. Полученная формула будет являться формулой работы электрического тока (проверь себя с. 118) |  |  |  |

| Для того чтобы определить чему равна мощность электрического тока необходимо: | Я справился (ась) | Мои затруднения |
| --- | --- | --- |
| 1. Запишите формулу средней мощности электрического тока (проверь себя с. 119) |  |  |  |
| 2. Работу электрического тока замените на её значение |  |  |  |
| 3. Полученный результат будет являться расчётной формулой мощности тока |  |  |  |

Задание №2

Заполните таблицу

| Физическая величина | Обозначение | Единицы измерения | Расчётная формула | Я справился (ась) | Мои затруднения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила тока | I | А | I=q/t |  |  |
| Напряжение |  | В | U=A/q |  |  |
| Сопротивление | R | Ом |  |  |  |
| Работа электрического тока |  |  |  |  |  |
| Мощность электрического тока |  |  |  |  |  |

Задание №3

Техника безопасности при сборке электрических цепей:

- Проводить сборку электрических цепей только при отключённом источнике тока.

- Не включайте источник без разрешения учителя.

- Выполняйте измерения, соблюдая осторожность, чтобы случайно не прикоснутся к оголённым проводам.

- Сконструируйте электрическую схему цепи

- Соберите электрическую цепь

- Определите цену деления амперметра и вольтметра

- Измерьте напряжение на лампе вольтметром, силу тока амперметром

- Вычислите мощность тока в лампе. Проверь, совпадает ли полученное значение мощности с номинальной мощностью

Задание №4

| Я справился (ась) | Мои затруднения |
| --- | --- |

Задача

Мощность электрического утюга равна 600 Вт, а мощность телевизора 100 Вт. Вычислите работу тока в них за 1час и стоимость израсходованной энергии при тарифе 2 р. 08 коп за 1 кВтч. Сделайте вывод по результатам задачи.

- Запишите, что дано? Выясните что найти?

- Рассчитайте по формуле A=Pt работу тока в единицах измерения кВтч

- Полученный результат умножьте на действующий тариф 2р 08к за 1 кВтч

- Конечный результат будет являться стоимостью

Дано:	Решение:

Найти:

Домашняя работа

- § 50-52

- Л .№ 1398

- Творческое задание:

- Интервью у любого электроприбора (по паспорту), составить задачу для соседа.

- Выяснить расходы электроэнергии у себя дома. На чём можно экономить за 1 месяц?

Тест

- По какой формуле вычисляется мощность электрического тока?

А. A=IU

Б. P=UI

В. I=U/R

- По какой формуле вычисляется работа электрического тока?

А. A=UI

Б. P=UI

В. A=UIt

- Единица измерения мощности?

А. Вт

Б. А

В. В

- Какова мощность электрического тока в электроплитке при напряжении 200 В и силе тока 2 А?

А. 100 Вт

Б. 400 Вт

В. 4 кВт

- Какая из схем электрических цепей позволяет определить мощность электрической лампочки?