Приложение 1

Моделирование адиабатного процесса с помощью цифровой лаборатории

Цель работы:

Смоделировать адиабатический процесс с помощью цифровой лаборатории

Теоретические основы:

Адиабатический процесс, термодинамический процесс, при котором система не получает теплоты извне и не отдает ее. Адиабатное изменение состояния газа можно выразить графически. График этого процесса называют адиабатой. При быстром сжатии (расширении) теплообмен произойти не успевает и процессы можно рассматривать как адиабатные (неравновесные). Охлаждение воздуха при адиабатном расширении вызывает образование облаков. [1]

Оборудование:

| Карманный Компьютер (КПК) и/или ПК измерительный Интерфейс Стеклянная колба Механический насос Датчик температуры |  |
| --- | --- |

Монтаж экспериментальной установки

К стеклянной колбе с двумя отверстиями с резиновыми пробками подсоедините    датчик температуры и механический насос.

Установка параметров измерения

- частота – 1 раз в секунду

- длительность – 1000 замеров (эксперимент можно остановить ранее, чем через 1000 замеров)

Порядок проведения эксперимента

- При вращении ручки механического насоса нагнетать воздух в колбу, повышая давление в ней, пока пробка не вылетит из сосуда.

- При проведении эксперимента датчик температуры, подключенный к компьютеру Nova, регистрирует изменение данных.

- С помощью фотоаппарата зафиксировать результаты эксперимента.

Обработка и анализ результатов

- Открыть файл опыта на КПК или ПК.

- Проанализировать полученный график температуры.

- Определить по графикам начальную и конечную температуру.

- Сделать выводы.

Вопросы для предварительного опроса и защиты работы:

- Какие причины возникновения облаков вы знаете?

- Что такое адиабатный процесс?

- Почему облака имеют разную форму?

- Отчего зависит высота образования облаков?

- Можно ли по форме облаков предсказать погоду?

- Есть ли закономерность распределения зон формирования облачности?

- Какую роль облака играют в формирования климата Земли?

Комментарии к проведению учебного исследования

Моделирование адиабатического процесса с помощью цифровой лаборатории

Цель: смоделировать адиабатический процесс с помощью цифровой лаборатории

График №1

Изменение температуры при адиабатическом процессе

Выводы: для эксперимента мы использовали стеклянную колбу, механический насос, датчик температуры. Собрав установку, начали с помощью насоса повышать давление воздуха в колбе и при этом измеряли температуру датчиком.

При повышении давления мы зафиксировали повышение температуры. После того, как из колбы резко вылетела пробка, в ней образовались капли воды (облако или туман).

При резком расширении, температура воздуха понижается, достигает точки росы и водяной пар переходит в воду.

Надо отметить, что датчик температуры инерционный и так как процесс проходил очень быстро он не успел зафиксировать резкий скачок температуры.

# Text boxes

Повышение температуры

Понижение температуры