Приложение 3

| Какое давление на дно сосуда оказывает слой керосина высотой 0,5 м? | Ширина шлюза 10 м. Шлюз заполнен водой на глубину 10 м. С какой силой давит вода на ворота шлюза? | Давление, развиваемое насосом водонапорной башни, равно 500 кПа. На какую высоту сможет поднимать воду такой насос? |
| --- | --- | --- |
| Каток, работающий на укладке шоссе, оказывает на него давление 400 кПа. Площадь опоры катка 0,12 м2. Чему равен вес этого катка? | Определите давление, оказываемое на грунт гранитной плитой объемом 10м3, если площадь ее основания 4м2. Плотность гранита 2600кг/м3 | На опору какой площади надо поставить груз массой 20 кг, чтобы произвести давление 400кПа? |
| На какой глубине давление чистой воды составляет 60МПа? | Определите плотность жидкости, в которой на глубине 1,5м давление составляет 10,65кПа. | Площадь соприкосновения всех колес вагона с рельсами 0,001 м2. Какое давление производит этот вагон на землю, если его масса 30 т? |