# ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

«ПОЭТАПНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НАКЛАДНЫХ ШВОВ»

| № | Технологическая последовательность выполнения операций | Схематичное изображение выполняемых операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вырезать 4 кусочка ткани размером 11/7 см. При этом следует соблюдать направление долевой нити (оно указано на рисунке). Примечание: направление долевой нити можно определить по растяжению ткани. Ткань по направлению долевой нити не растягивается. |  |
| 2 | Выполнение накладного шва с закрытым срезом Рассчитать припуски на швы: А=В+С где А - ширина припуска на шов В - ширина отделочной строчки С - ширина припуска от отделочной строчки В=0.5см. С=0.7см. А= 0.5+0.7= 1.2см. |  |
| 3 | Взять один из вырезанных кусочков ткани и с лицевой стороны мелом отметить ширину рассчитанного припуска на шов. Отогнуть его в сторону изнанки и приутюжить. |  |
| 4 | Наложить кусочек ткани с заутюженным припуском на лицевую сторону другого кусочка. уравнивая срезы по краю со стороны подогнутого припуска и закрепить шов в таком положении ручным стежком (наметать). Прострочить шов на швейной машине на ширину отделочной строчки. Внимание: Прежде чем строчить проверте качество машинной строчки на отдельном кусочке ткани. Не спешите, отделочная строчка должна быть ровной. |  |
| 5 | Выполнение накладного шва с открытым срезом Взять два кусочка ткани и лицевыми сторонами вверх наложить один на другой. При этом срезы должны заходить один на другой на 1.0 - 1.5 см. И закрепить в таком положении ручным стежком (наметать) |  |
| 6 | Прострочить шов на швейной машине. Строчка должна проходить строго по середине , чтобы от строчки припуски слева и справа были одинаковые. Следите, чтобы строчка была ровной Начало и конец строчки закрепить двойной обратной строчкой. |  |
| 7 | Удалить ручные стежки и приутюжить готовые швы. |  |
| 8 | Самоконтроль: - Проверте качество выполнения швов - Направление долевой нити должно проходить по длине шва - Строчки должны быть ровными - Ширина припуска С от отделочной строчки должна быть не менее 0.5 - 0.7см. - Начало и конец шва должен быть закреплён двойной обратной строчкой. |  |