# ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

«ПОЭТАПНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТРОЧНЫХ ШВОВ»

| № | Технологическая последовательность выполнения операций | Схематичное изображение выполняемой операции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вырезать 4 кусочка ткани размером 11/7 см. При этом следует соблюдать направление долевой нити (оно указано на рисунке). Примечание: направление долевой нити можно определить по растяжению ткани. Ткань по направлению долевой нити не растягивается. |  |
| 2 | Рассчитать припуски на швы: А=В+С где А - ширина припуска на шов В - ширина отделочной строчки С - ширина припуска от отделочной строчки В=0.7см. С=0.8см. А= 0.7+0.8= 1.5см. |  |
| 3 | Выполнить подготовительную ручную операцию: Настрочной шов с открытым срезом - Сложить два кусочка ткани лицевыми сторонами внутрь и сметать (ручным стежком) на расстоянии ширины припуска А А = 1.5 см Настрочной шов с закрытым срезом - Сложить два кусочка ткани лицевыми сторонами внутрь, при этом срезы смещаются относительно друг друга. Внимательно рассмотрите рисунок! Сметайте шов. |  |
| 4 | Прострочите два подготовленных шва на швейной машине, закрепляя начало и конец шва двойной обратной строчкой. Внимание: Проверте качество строчки! Старайтесь, чтобы машинная строчка проходила на расстоянии 1мм. от стежка смётывания, иначе её тяжело будет удалить. |  |
| 5 | Ещё раз проверте качество и ровноту строчек и после этого удалите нитки смётывания. |  |
| 6 | Отверните припуски швов на одну сторону, и закрепить в таком положении утюгом (заутюжить) Внимание: Для настрочного шва с закрытым срезом припуски отворачиваются таким образом, чтобы более широкий припуск накрыл более узкий. Внимательно рассмотрите рисунок! |  |
| 7 | Прострочить отделочную строчку В на образцах швов. Внимание: Отделочная строчка выполняется с лицевой стороны образцов Проверте качество строчки на отдельном кусочке ткани. |  |
| 8 | Приутюжте готовые швы и проверте качество их выполнения Самоконтроль: - Проверте качество выполнения швов - Направление долевой нити должно проходить по длине шва - Строчки должны быть ровными - Ширина припуска С от отделочной строчки должна быть не менее 0.5 - 0.7см. - Начало и конец шва должен быть закреплён двойной обратной строчкой. |  |