# ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

«ПОЭТАПНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ БЕЛЬЕВЫХ  ШВОВ»

| № | Технологическая последовательность выполнения операций | Схематичное изображение выполняемых операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вырезать 6 кусочков ткани размером 11/7 см. При этом следует соблюдать направление долевой нити (оно указано на рисунке). Примечание: направление долевой нити можно определить по растяжению ткани. Ткань по направлению долевой нити не растягивается. |  |
| 2 | Выполнение двойного шва: Сложить две детали изнаночной стороной внутрь, а лицевой вверх, ,уравнять срезы, сметать и стачать на машине шириной 0.5 -0.7см. Внимание самоконтроль: Прежде чем выполнять машинную строчку проверте её качество, выполняйте закрепки в начале и конце шва. |  |
| 3 | Вывернуть шов на изнаночную сторону . хорошо выправить и выметать ручным стежком. |  |
| 4 | Прострочить строчку 2 с изнаночной стороны на расстоянии 0.7 - 0.9 см. начало, и конец шва закрепить двойной обратной строчкой. Внимание! Припуски должны уйти под строчку 2 и должны быть видны с лицевой стороны. |  |
| 5 | Удалить стежок вымётывания. Приутюжить готовый шов с лицевой стороны. |  |
| 6 | Выполнение запошивочного шва: Складывают две детали лицевыми сторонами внутрь, сдвигая срезы относительно друг друга, и большим срезом огибают меньший. Сметать. Прострочить машинную строчку на расстоянии 1-2мм. от отогнутого среза. Внимательно рассмотри рисунок! Проверь качество строчки, закрепки в начале и конце шва, после чего стежок смётывания можно удалить. |  |
| 7 | Одну деталь шва отгибают на лицевую сторону в сторону меньшего припуска. шов проутюживают вторую строчку на расстоянии 1 - 2 мм. от края припуска |  |
| 8 | Самоконтроль: - Проверте качество выполнения швов - Направление долевой нити должно проходить по длине шва - Строчки должны быть ровными - Ширина припуска С от отделочной строчки должна быть не менее 0.5 - 0.7см. - Начало и конец шва должен быть закреплён двойной обратной строчкой. |  |