Приложение №5

IV группа

Оборудование: цилиндр, линейка, динамометр, сосуд с водой.

Ход эксперимента:

- Измерьте вес цилиндра с помощью динамометра в воздухе

(занесите результат в таблицу).

- Опустите цилиндр в воду на глубину 10 см. от поверхности, определите его вес (занесите результат в таблицу).

- Определите выталкивающую силу, действующую на цилиндр в воде по формуле (Fa= Р – P1), (занесите результат в таблицу).

- Затем опустите цилиндр в воду на глубину 15 см. от поверхности, определите вес (занесите результат в табл.)

- Определите выталкивающую силу (результат занесите в табл.)

| Высота столба жидкости h (см) | Вес тела в воздухе Р (Н) | Вес тела в воде Р1(Н) | Выталкивающая сила FА=P-P1 (Н) |
| --- | --- | --- | --- |

- Сделайте вывод: Зависят ли значения выталкивающих сил от глубины погружения тела в жидкость? Если зависит то как?

Вывод:

III группа

Оборудование: алюминиевый, стальной, латунный цилиндры, динамометр, сосуд с водой.

Ход эксперимента:

- Измерьте вес алюминиевого цилиндра помощью динамометра в воздухе (занесите результат в таблицу).

- Измерьте вес цилиндра в воде (занесите результат в таблицу).

- Определите выталкивающую силу, действующую на цилиндр в воде по формуле (Fa= Р – P1), (занесите результат в таблицу).

- Всё точно также сделайте со стальным, а затем и с латунным цилиндром, (занесите результат в табл.)

- Сделайте вывод: Зависят ли значения выталкивающих сил от плотности тел? Если зависят то как?

| Цилиндр | Вес цилиндра в воздухе Р (Н) | Вес тела в воде P1(H) | Выталкивающая сила FА=P-P1 (Н) |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминиевый ( = 2700 ) |  |  |  |
| Стальной ( = 7800 ) |  |  |  |
| Латунный ( = 8500 ) |  |  |  |

Вывод:

II группа

Оборудование: цилиндр на нити, динамометр, салфетка, сосуды с водой и керосином.

Ход эксперимента:

- Измерьте вес цилиндра помощью динамометр воздухе (занесите

результат в таблицу).

- Измерьте вес цилиндра в воде (занесите результат в таблицу).

- Измерьте вес цилиндра в керосине (результат запишите в табл.)

- Определите выталкивающую силу, действующую на цилиндр в воде по формуле (Fa= Р – P1), (занесите результат в таблицу).

- Определите выталкивающую силу, действующую на цилиндр в керосине по формуле (Fa=P – P1), (занесите результат в табл.)

- Сделайте вывод: Зависят ли значения выталкивающих сил от плотности жидкости? Если зависят то как?

| № опыта | Vтела (см3) | Жидкость | Вес тела в жидкости Р1(Н) | Выталкивающая сила Fa=P-P1 (Н) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20см3 | Вода |  |  |
| 2. | 20см3 | Керосин |  |  |

Вывод:

I группа

Оборудование: кусочки пластилина 10, 20, 40 см3 на нити, динамометр, сосуд с водой.

Ход эксперимента:

- Измерьте вес каждого кусочка, начав с наименьшего, с

помощью динамометра в воздухе (занесите результат в таблицу).

- Измерьте вес каждого кусочка, начав с наименьшего, в воде (занесите результат в таблицу).

- Определите выталкивающие силы, действующие на кусочки по формуле (Fa= Р – P1), (занесите результат в таблицу).

- Сделайте вывод: Зависят ли значения выталкивающих сил от объёма кусочков? Если зависят то как?

- На какой из кусочков действует наибольшая сила?

| № опыта | Vтела (см 3) | Вес тела в воздухе Р(Н) | Вес тела в воде Р1 (Н) | Выталкивающая сила Fa=P-P1 (Н) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Вывод: