Приложение 6.

Инструкционная карта к практической работе.

Обработка вытачки на линии талии поясных изделий.

1.Сложить вытачку пополам, точно по линии её середины.

2.Заметать вытачку рядом с линией намелки, начиная с широкого конца.

3.Застрочить вытачку, по линии намелки, начиная с широкого края, в конце выводя строчку за сгиб ткани. В начале и в конце строчки закрепить.

4.Заутюжить вытачку на ребро  и приутюжить её к полотнищу детали, сутюжив посадку в конце вытачки.

Контроль качества работы:

1.Вытачка  плоско приутюжена и лежит на полотнище.

2.Ткань в конце вытачки не имеет заломов.

3.Шов  стачивания вытачки хорошо отутюжен.