### Приложение 1

Учитель. Прежде чем мы с вами начнем работать, напомните  определение электрического тока.

Учащиеся. Электрическим током называется упорядоченное  (направленное) движение заряженных частиц.

Учитель. Что такое сила тока? Кокой буквой она обозначается?

Учащиеся. Сила тока – это физическая величина, равная отношению электрического заряда q,  прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения. Сила тока обозначается латинской буквой .

Учитель. По какой формуле рассчитывается сила тока?

Учащиеся. Сила тока  рассчитывается по формуле: , где – сила тока,   - электрический заряд, прошедший через поперечное сечение проводника,   - интервал времени, за который заряд прошел через поперечное сечение проводника.

Учитель. Как называется единица измерения силы тока? Как она обозначается? Каков ее смысл?

Учащиеся. Сила тока измеряется в амперах . Сила тока в 1А равна заряду в 1Кл, прошедшему через поперечное сечение проводник за 1с,

Учитель. Как называется прибор для измерения силы тока? Как он обозначается на схемах?

Учащиеся. Прибор для измерения силы тока – амперметр. Для включения амперметра в цепь соблюдают следующие правила: амперметр включают последовательно с тем элементом цепи, в котором измеряют силу тока; Клемму амперметра со знаком «+» следует соединить с тем проводом, который идет от положительного полюса источника тока, клемму со знаком «-» соединяют с тем проводом, который идет от отрицательного полюса источника тока. На схемах амперметры условно обозначают:

Учитель. По какой формуле находится электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника, если известны сила тока и время его прохождения?

Учащиеся. Заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за некоторый промежуток времени рассчитывается по формуле:  .

Учитель. Что такое электрическое напряжение? Кокой буквой оно обозначается?

Учащиеся. Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. Направленное движение создается электрическим полем, которое при этом совершает работу. Работа, которую совершает ток при перемещении заряда в 1 Кл по участку цепи, называется электрическим напряжением (или просто напряжением). Напряжение – это физическая величина.

Учитель. По какой формуле рассчитывается электрическое напряжение?

Учащиеся. Напряжение определяется по формуле , где – напряжение, - работа, - электрический заряд.

Учитель. Как называется единица измерения напряжения? Как она обозначается? Каков ее смысл?

Учащиеся. Напряжение измеряется в вольтах. Вольт равен такому электрическому напряжению на концах проводника (участка цепи), при котором работа по перемещению электрического заряда в 1 Кл по этому проводнику равна 1 Дж. .

Учитель. Как называется прибор для измерения электрического? Как он обозначается на схемах?

Учащиеся. Прибор для измерения напряжения называют вольтметром. На схемах он обозначается:

Учитель. Какими правилами следует руководствоваться при включении вольтметра в цепь?

Учащиеся. Правила включения вольтметра в цепь: зажимы вольтметра присоединяют к тем точкам цепи, между которыми надо измерить напряжение (параллельно соответствующему участку цепи); Клемму вольтметра со знаком «+» следует соединить с той точкой цепи, которая соединена с положительным полюсом источника тока, а клемму со знаком «-» с точкой, которая соединена с отрицательным полюсом источника тока.

Учитель. Что характеризует и как обозначается электрическое сопротивление?

Учащиеся. Электрическое сопротивление является характеристикой участка цепи. Обозначается латинской буквой R. Единицей электрического сопротивления в системе единиц СИ служит R. 1 Ом  - это сопротивление такого проводника, в котором при напряжении в 1В проходит ток силой 1А. .

Учитель. Какова природа электрического сопротивления?

Учащиеся. Согласно электронной теории сопротивление металлических проводников электрическому току возникает вследствие того, что носители тока – электроны проводимости при своем движении испытывают соударения с ионами кристаллической решетки. При этом движущиеся электроны передают ионам часть своей энергии, приобретенной ими при свободном пробеге в электрическом поле. Энергия, переданная ионам, превращается в энергию беспорядочного колебания ионов (увеличивается амплитуда колебания), т.е. во внутреннюю энергию.

Учитель. Чем вызвано различие  в сопротивлении различных проводников?

Учащиеся. Различие в сопротивлении различных металлов объясняется различием средних свободных пробегов электронов и количества свободных электронов в единице объема металла. Чем больше столкновений электронов с ионами кристаллической решетки, тем больше сопротивление.

Учитель. Зависит ли на самом деле электрическое сопротивление от силы тока в проводнике и напряжения на его концах?

Учащиеся. Сопротивление проводника  зависит от:

- длины проводника – чем больше длина, тем больше столкновений, тем больше сопротивление;

- сечения  - чем больше сечение, тем больше электронов проходит через проводник за единицу времени, тем меньше сопротивление;

- от свойств материала, обусловленных строением кристаллической решетки проводника (расположением атомов и расстояниями между ними).

Сопротивление не зависит от силы тока и напряжения. Впервые это было экспериментально показано немецким ученым Георгом Омом.

### Учитель.  Что собой представляет резистор?

Учащиеся. Это проводник, имеющий определенное постоянное электрическое сопротивление. На схемах он обозначается

#### Учитель.  Какова расчетная формула  сопротивления?

Учащиеся. Расчетная формула электрического сопротивления однородного цилиндрического проводника, где  – удельное сопротивление проводника, - длина проводника, S – площадь его поперечного сечения.

Учитель.  Что называется удельным сопротивлением материала (проводника)? Единица измерения удельного сопротивления и ее смысл?

Учащиеся. Зависимость сопротивления от материала характеризуется удельным сопротивлением. Это такое сопротивление, которым обладает проводник из данного материала длиной 1м и площадью поперечного сечения 1м2.Обозначается удельное сопротивление греческой буквой ρ. Числовое значение ρ равно сопротивлению проводника, длина которого равна 1м, а площадь поперечного сечения равна 1м2. Единица измерения ρ или  , где в редких случаях площадь поперечного сечения выражают в мм2.

Учитель.   Сформулируйте закон Ома для участка цепи

Учащиеся. Закон Ома формулируется следующим образом: сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению. Формула закона

Учитель. Пользуясь расчетной формулой электрического сопротивления, выразите все величины, входящие в эту формулу.

Учащиеся. Взяв за основу формулу , выражаем удельное сопротивление , длину проводника , площадь поперечного сечения проводника .

Учитель. Не всегда проводник  представляет собой прямой провод известной длины и площади поперечного сечения. В ряде случаев мы имеем дело с катушкой (соленоидом), определенного диаметра (радиуса), с определенным числом витков, где для проводника приводится только значения удельного сопротивления вещества и радиус проволоки. Как в этой ситуации нам поступить?

Учащиеся. Пользуясь параметрами катушки можно найти ее сопротивление:

- зная радиус или диаметр катушки, рассчитаем длину одного витка, а затем умножим ее на число витков в катушке: - находим длину всего проводника;

- зная радиус или диаметр самой проволоки, можно определить площадь ее поперечного сечения: .

Учитель. Как можно попытаться рассчитать сопротивление проводника известной массы, плотности, если известен только один из параметров провода, например -  диаметр?

Учащиеся. В этой ситуации  поступаем следующим образом:

- зная вещество проводника, находим в справочной таблице его плотность, и рассчитываем объем провода , где - плотность вещества, из которого изготовлен проводник;

- выражаем длину проводника , где площадь поперечного сечения проводника определяется с учетом знания его диаметра или радиуса  и ;

- тогда формула сопротивления имеет вид , где - удельное сопротивление проводника.

Учитель. Как можно влиять на сопротивление материалов  (проводников)?

Учащиеся. Наличие примесей в металлическом проводнике увеличивает его удельное сопротивление; например, примеси в меди могут увеличить удельное сопротивление медного провода в несколько раз. В тех случаях, где требуется малое сопротивление проводов, применяется химически чистая медь. Металлические сплавы имеют значительно большее удельное сопротивление, чем чистые металлы, из которых состоят сплавы. Сплавы применяют в тех случаях, где требуется большое сопротивление проводника.

Учитель. Что собой представляет реостат?

Учащиеся. На практике часто возникает необходимость менять силу тока в цепи постоянного напряжения. Для этой цели используется реостат. Этот прибор состоит из проволоки с большим удельным сопротивлением, свернутой плотными витками, по которым может перемещаться ползунок. При перемещении ползунка меняется количество витков, по которым идет ток, и тем самым меняется сопротивление цепи. Если количество витков увеличивается, то увеличивается и сопротивление цепи, а сила тока в этом случае уменьшается, и наоборот. На схемах реостат обозначается

# Text boxes

А

V

R