### Приложение 7

- Какой длины следует взять  отрезок константановой проволоки для изготовления реостата сопротивлением 80 Ом, если площадь поперечного сечения этой проволоки 0,06 мм2?

(Ответ: из формулы сопротивления проводника выражаем длину ,l = 9,6м)

- Из какого вещества изготовлен проводник, если при длине проволоки 53 см и площади поперечного сечения 0,01 мм2, ее сопротивление составляет 1,6 Ом?

(Ответ: из формулы сопротивления проводника выражаем удельное сопротивление , после вычисления по справочной таблице получаем - алюминий)

- Ток к зданию подводится по медным проводам длиной 50 м и диаметром 3 мм, сила тока 50 А. Каково падение напряжения на каждом проводе?

(Ответ: пользуемся законом Ома, выражаем напряжение , по диаметру проводника определяем ее площадь поперечного сечения , подставляем в формулу сопротивления , а ее в свою очередь в формулу для напряжения , получаем -  7 В).

- На сколько равных частей нужно разрезать проводник, имеющий сопротивление 36 Ом, чтобы сопротивление его частей скрученных в кабель, было 1 Ом?

(Ответ: т.к. сопротивление уменьшилось в 36 раз, то пользуясь формулой сопротивления имеем - длина уменьшилась в 6 раз, площадь поперечного сечения увеличилась в 6 раз, значит, разрезали на 6 частей).