##### Приложение 8

  - Из какого вещества изготовлен проводник, если при длине проволоки из этого вещества 102 см и площади поперечного сечения 0,04 мм2, ее сопротивление составляет 28 Ом?

(Ответ: из формулы сопротивления проводника выражаем удельное сопротивление , после вычисления по справочной таблице получаем - нихром)

  - Сопротивление медной проволоки 1 Ом, ее масса 1 кг. Какова длина проволоки и площадь поперечного сечения?

(Ответ: пользуясь формулой сопротивления проводника , массы тела  , получаем , подставляем в формулу сопротивления      , откуда , .     l = 81,3 м; S = 1,38 мм2).

  - Обмотка прибора состоит из 10 тысяч витков медного провода диаметром 15 мкм. Какова сила тока в обмотке при включении прибора в сеть напряжением 380 В, если диаметр витка равен в среднем 10 см? (Ответ: 1,26 мА)

  - Проволоку однородного сечения разрезали на 5 частей, которые связали затем в плотный пучок. Сопротивление кабеля оказалось равным 1 Ом. Каким было сопротивление проволоки?

(Ответ: при разрезании проволоки на 5 равных частей и связывании их в   единый кабель, мы получаем уменьшение длины провода в 5 раз и увеличение площади кабеля по сравнению с площадью поперечного сечения провода в 5 раз, т.е. по формуле  , сопротивление уменьшается в 25 раз. Значит, первоначальное сопротивление проволоки было 25 Ом).