# Приложение №3

Вторичная переработка нефти- процесс разложения нефти на более летучие вещества. Для этого используют крекинг – нагревание без доступа воздуха при повышенном давлении. При этом молекула алкана расщепляется примерно пополам с образованием  молекулы предельного и непредельного углеводорода с меньшей длиной цепи. Крекинг подразделяют на термический и каталитический (проводят в присутствии катализатора) Бензин получаемый термическим крекингом, невысокого качества , он легко окисляется, что обусловлено наличием в нём непредельных углеводородов. Бензин, полученный каталитическим крекингом обладает большей детонационной устойчивостью, лучшего качества. Крекинг процесс был изобретён русским инженером В.Г. Шуховым в 1891году.

Для улучшения качества бензина с целью повышения её октанового числа используют риформинг. Этот процесс осуществляют при 450-550ᵒС и повышенном давлении в присутствии платинового катализатора. При этом протекают множество химических превращений, главные из которых – изомеризация и ароматизация  предельных углеводородов. При изомеризации алканов нормального строения  образуются углеводороды с разветвлённым углеродным  скелетом, имеющие большее октановое число.