# Приложение №4

Каменный уголь представляет собой полезное ископаемое, которое образовалось миллионы лет назад из отмёрзших остатков растений в результате сложных процессов. Состав угля очень сложен: в нём содержатся как органические , так и неорганические вещества. Запасы угля значительно превышают запасы нефти. Небольшую его часть используют как топливо, в основном же он удовлетворяет нужды коксохимического производства. Переработка каменного угля в настоящее время становится одним из основных направлений в химической промышленности. Химическую переработку называют коксованием. Коксование – процесс высокотемпературного нагревания угля без доступа воздуха, в результате которого образуются четыре основных первичных продукта: кокс, каменно - угольная смола. Надсмольная вода и коксовый газ. При коксовании кусочки каменного угля загружают в коксовую печь и в каналах отопительных простенков зажигают газ. Процесс коксования происходит при температуре 1000 ᵒС и длиться около 14 часов. Уголь превращается в кокс, представляющий собой практически чистый углерод. Кокс выталкивают из коксовой батареи, сортируют и отправляют на металлургические заводы для использования в доменном процессе. При нагревании каменного угля органические вещества, входящие в его состав, постепенно разлагаются, образуя летучие продукты. Последние поступают в газосборник, где конденсируются в две несмешивающиеся жидкости:  каменно-угольную смолу (дёготь) и  надсмольную воду. В состав каменно-угольной смолы входит около 300 различных соединений, часть из которых выделяют путём фракционной перегонки. Так получают гомологи бензола, фенол, крезолы, нафталин, гетероциклические соединения и многие другие соединения. В надсмолной воде находятся в растворённом виде аммиак, сероводород, фенол. Полученный аммиак отгоняют и используют для производства минеральных удобрений. Из коксового заза получают аммиак и бензол, а так же водород и этилен.