Приложение № 1

Пример графического диктанта по теме:

«Водные колеры, их состав»

- Высохший слой штукатурного раствора на поверхности называется ... (штукатурный раствор, штукатурка).

- Глиняный штукатурный раствор готовят из ... (глины, извести).

- Штукатурный раствор, приготовленный из цемента, песка, воды	называется... (глиняным, цементным).

- Глина, песок, вода, входящие в состав глиняного штукатурного раствора называется … (частями, компонентами).

- Для приготовления глиняного штукатурного раствора нужно взять одну часть глины   и ... (две части песка, три части песка).

- Для приготовления известкового штукатурного раствора нужно взять одну часть извести и ... (три части песка, две части песка).

Ответ учащегося в тетради:

1 - штукатурка; 2 - глины; 3 - цементным; 4 - компонентами; 5 - три части песка; 6 - две части песка.

Приложение №2

Пример карточек по теме «Устройство штукатурных

инструментов»:

Карточка №1

Как называется штукатурный инструмент, состоящий из железного полотна и ручки с коленом?

- полутерок.

- кельма.

- терка

Карточка №2

Как называется штукатурный инструмент, состоящий из щита на шпонках и ручки?

- сокол.

- кельма.

- полутерок.

Карточка №3

Как называется штукатурный инструмент, состоящий из деревянного или железного полотна и ручки?

- полутерок.

- кельма.

- сокол.

Ответы учащегося в тетради: № 1 - 2; № 2 - 1; № 3 - 1.

Приложение №3

Пример цифрового задания по теме:

«Подготовка ранее окрашенных оштукатуренных поверхностей к окраске простой».

Определите последовательность операций.

| 1 вариант |  | II вариант |
| --- | --- | --- |
| 1. | Промывка теплой водой | 6. |
| 2. | Снятие набела | 5. |
| 3. | Очистка от загрязнений | 4. |
| 4. | Затирка трещин | 3. |
| 5. | Огрунтовка | 2. |
| 6. | Окраска | 1. |

Ответы учащихся: 1 вариант - 3,2,1,4,5,6.

2 вариант - 4,5,6,3,2,1

Приложение №4

| «Основные дефекты штукатурки» | Дутики | Усадочные трещины | Отлупы, отслаивания, вспучивание |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздушные бугорки, в центре которых есть белая или желтая точка | + |  |  |
| Крупные и мелкие трещины, которые образуются при применении плохо перемешанных растворов или при нанесении сразу толстых слоев раствора |  | + |  |
| Отслаивание слоев штукатурки от того, что слои раствора наносят сразу на сухую поверхность; или последующие слои штукатурки крепче, чем предыдущие |  |  | + |

Приложение №5

Пример перфоконверта по теме: «Показатели качества обойных работ»

Приложение №6

Линейная обучающая программа

Схематично суть линейной обучающей программы можно

представить так:

Информация

Вопросы, задачи, задания

Самоконтроль

Контроль

Приложение №7

Линейная обучающая программа на тему: «Железнение штукатурки».

- Железнение штукатурки производят для того, чтобы на ее поверхности образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка.

  - Какое значение имеет железнение штукатурки? (1).

- Перед железнением поверхность штукатурят цементным раствором.

  - Каким штукатурным раствором штукатурят поверхность перед железнением штукатурки? (2).

- Различают два способа железнения штукатурки: сухой и мокрый.

  - Какие различают способы железнения штукатурки? (3).

- Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности.

- Какие поверхности железнят сухим способом? (4).

- Сухим способом железнят так. В частое сито насыпают чистый цемент; ударяя по   ситу - цемент тонким слоем ложится на влажную штукатурку. Насыпав слой 3 мм, его разравнивают. Через некоторое время цементный слой начинает вытягивать из сырой цементной штукатурки влагу, превращаясь в цементное тесто, которое, застывая, образует плотную и гладкую водонепроницаемую пленку.

  - Как железнят штукатурку сухим спрсобом? (5).

- Мокрым способом можно железнить любые поверхности следующим образом. Приготавливают цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 3 мм и заглаживают.

  - Как железнят штукатурку мокрым способом? (6).

Возможные варианты ответов по обучающей программе.

    - Штукатурку железнят для того, чтобы на ее поверхности образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка.

    - Перед железнением штукатурку штукатурят цементным штукатурным раствором.

    - Различают два способа железнения штукатурки: сухой и мокрый.

    - Сухим способом железнят только горизонтальные поверхности.

    - Для того чтобы пожелезнить штукатурку сухим способом, в частое сито нужно насыпать сухой цемент и ударяя по ситу нанести его на влажную штукатурку слоем 3 мм, затем разровнять.

Для того чтобы пожелезнить штукатурку мокрым способом, нужно приготовить цементное тесто и нанести его на чуть просохшую цементную штукатурку слоем 3 мм, затем разровнять.

Приложение №8

Разветвленная обучающая программа:

Информация

Вопросы, задачи, задания

Ответ№1     Ответ №2        Ответ №3

Неверно       Неверно             Верно

Консультация учителя      Консультация                    Информация №2

у другого ученика

Вопросы, задачи, задания

Ответ№1           Ответ №2         Ответ №3

Неверно             Неверно              Верно

Консультация    Консультация     Информация №3

учителя      у другого ученика         и т.д.

Приложение №9

Разветвленная обучающая про грамма на тему 
«Виды штукатурных растворов и их компоненты».

  - Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

    - Каково применение штукатурных растворов?

Штукатурные растворы применяют для оштукатуривания поверхностей.

Штукатурные растворы

Глиняный             Цементный            Известковый

  - Прочитайте текст и заполните таблицу в тетради.

Глиняный штукатурный раствор состоит из глины, песка и воды.

Глина, песок, вода - это компоненты глиняного штукатурного раствора.

Цементный штукатурный раствор состоит из цемента, песка и воды.

Известковый штукатурный раствор состоит из извести, песка и воды.

| Название штукатурного раствора | Компоненты штукатурного раствора |
| --- | --- |

  - Прочитайте схему и ответьте на вопросы.

- Сколько нужно взять на одну часть глины частей песка для приготовления глиняного штукатурного раствора?

- Сколько нужно взять на одну часть цемента частей' песка для приготовления цементного штукатурного раствора?

- Сколько нужно взять на одну часть извести частей песка для приготовления известкового штукатурного раствора?

1             3

Глина + песок + вода = глиняный штукатурный раствор

1              3

Цемент + песок + вода = цементный штукатурный раствор

1              2

Известь + песок + вода = известковый штукатурный раствор

  - Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

- Какое количество воды нужно для приготовления штукатурного раствора? При приготовлении штукатурного раствора вода добавляется до нужной густоты раствора.

Перечертите схему 2 в тетрадь.

  - Прочитайте 2,3,4 задания и ответьте на вопросы.

- Какие виды штукатурных растворов различают?

- Из каких компонентов готовят глиняный штукатурный раствор?

- Из каких компонентов готовят цементный штукатурный раствор?

- Из каких компонентов готовят известковый штукатурный раствор?

Перечертите схему в тетрадь.

«Ключ»

| Название штукатурного раствора | Компоненты штукатурного раствора |
| --- | --- |
| глиняный | глина, песок, вода |
| цементный | цемент, песок, вода |
| известковый | известь, песок, вода |

  - - Для приготовления глиняного штукатурного раствора на одну часть глины нужно взять три части песка.

- Для приготовления цементного штукатурного раствора на одну часть цемента нужно взять три части песка.

- Для приготовления известкового штукатурного раствора на одну часть извести нужно взять две части песка.

  - - Различают три вида штукатурных растворов: глиняный, цементный, известковый.

- Глиняный штукатурный раствор готовят из следующих компонентов: глины, песка, воды.

- Цементный штукатурный раствор готовят из следующих компонентов: цемента, песка, воды.

- Известковый штукатурный раствор готовят из следующих компонентов: извести, песка, воды.

Проверочный тест                      Да, - Нет

  - Высохший слой штукатурного раствора на поверхности называется штукатуркой.

  - Глиняный штукатурный раствор готовят из извести, песка и воды.

  - Штукатурный раствор, приготовленный из цемента, песка и воды, называется цементным.

  - Для приготовления глиняного штукатурного раствора нужно взять одну часть глины и две части песка.

  - Известь, песок, вода, входящие в состав известкового раствора, называются компонентами.

Для приготовления известкового штукатурного раствора на одну часть извести нужно взять три части песка.

Приложение №10

Приложение №11

Мониторинг итоговой аттестации учащихся

по штукатурно-малярному делу

| Уровень знаний по труду | 2007-2008 г. повысился на 12% | 2008-2009 г. повысился на 18% | 2009-2010 г. повысился на 26% |
| --- | --- | --- | --- |
| отлично | 17% | 30% | 50% |
| хорошо | 35% | 33% | 35% |
| удовлетворительно | 48% | 37% | 15% |

# Text boxes

В какую сторону располагают швы при наклеивании обоев?

Допускаются ли просветы между соседними полотнищами?

Допускаются ли складки, вздутия, пузыри, отставшие места, пятна от клейстера?

Должен ли совпадать рисунок и цветовые тона соседних полотнищ?

Допускается ли перекос полотнищ?